提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 连续式加热炉锆质耐火纤维模块安装

| 商机面向地区： | 山东 淄博 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 冶金设备 |
| 发布日期： | 2019年6月1日 |
| 商机联系人： | 刘敏 |
| 供求电话： | 13953394389 |
| 电子邮件： | 545237520@qq.com |
| 销售信息： | 供应 连续式加热炉锆质耐火纤维模块安装 |

工业炉台车式耐火纤维模块施工的安装要求 1.锚固钉焊接位置应准确，严格控制误差 2.先将背衬层安装完毕，再施工耐火纤维模块 3.先安装炉顶模块，再安装炉墙 4.炉墙模块的安装应先从底部开始向上安装 5.模块的排列方式多采用同向“并列式”排列，安装完一排模块后应按照要求压缩铺衬毯（补偿毯） 6 顶与墙 墙与墙 的连接处应压缩铺衬毯 （补偿毯） 陶瓷（硅酸铝）纤维模块¦金石高温 产品分类及工作温度 普通型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 900℃ 标准型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 1000℃ 高纯型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 1100℃ 高铝型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 1150℃ 锆铝型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 1200℃ 含锆型 陶瓷（硅酸铝）纤维模块 1350℃ 产品描述 各种陶瓷纤维组合块、折叠块采用优质针刺毯按规格型号、由专业技工使用专业设备制成，为保证壁衬砌筑完成后组合块之间相互挤压形成无缝隙紧密的保温整体，在制作过程中均保持一定压缩量并配套锚固系统与窑炉壳体牢固连接，加快了炉衬施工速度、减轻了窑炉重量、大幅度提高了窑炉耐火绝热性能。 技术特性 ◇抗热流冲刷性能优良、机械强度高 ◇优良的热稳定性及抗热震性 ◇优良的抗拉强度和回弹性 ◇纤维模块始终处于膨胀状态，弥补热收缩，使炉体整体密封性高 ◇锚固件远离炉体热面，使得金属锚固件处在相对低的安全温度下 产品应用 ◇冶金钢铁各种加热炉。钢包盖热处理炉、退火炉、罩式炉。 ◇陶瓷梭式窑、马蹄窑、砖瓦隧道窑等各种陶瓷窑炉、窑车、窑门 ◇石化裂解炉、转化炉、常减压炉、焦化炉、烟道 ◇环保废气处理炉 ◇其他高温设备填充、隔热 产品参数 产品名称 普通陶瓷纤维模块 标准陶瓷纤维模块 高纯陶瓷纤维模块 高铝陶瓷纤维模块 锆铝陶瓷纤维模块 含锆陶瓷纤维模块 分类温度 1050 1260 1260 1400 1400 1430 推荐长期使用温度℃ ≤900 ≤1000 ≤1100 ≤1150 ≤1200 ≤1350 产品代码 JSGW -189 JSGW -289 JSGW -389 JSGW -89 JSGW -589 JSGW -689 加热线变化(%) 950℃×24h≤-3 1000℃×24h≤-3 1100℃×24h≤-3 1200℃×24h≤-3 1250℃×24h≤-3 1350℃×24h≤-3 理论导热系数 W/(m·k) (平均200℃) 0.050-0.060 (平均400℃) 0.095-0.120 (平均600℃) 0.160-0.195 渣球含量（φ≥0.212mm）（%） ≤20 理论体积密度(kg/m3) 200-260 常用产品规格(mm) 300/300/300或定制 包装形式 编织袋/纸箱/托盘

# 山东金石节能材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 淄博 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 545237520@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 山东金石节能材料有限公司 |  |  |

未填写

山东金石节能材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >辅料'>陶瓷纤维双面针刺甩丝毯陶瓷纤维毯 | 2019年8月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >合成纤维'>连续式加热炉陶瓷纤维模块安装 | 2019年8月7日 |
| 供应 >隔热/保温材料'>RTO蓄热式焚烧炉硅酸铝纤维模块 | 2019年6月22日 |
| 供应 >节能装置'>井式退火炉纤维衬里陶瓷纤维模块安装 | 2019年6月15日 |
| 供应 >耐火材料'>坑式退火炉维修硅酸铝陶瓷纤维模块安装 | 2019年6月15日 |
| 供应 >矿业设备'>台车炉全纤维维修改造硅酸铝纤维模块 | 2019年6月15日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>天然气铸件正火退火炉陶瓷纤维模块 | 2019年6月4日 |
| 供应 >生产设备'>推钢式加热炉含锆型陶瓷纤维模块 | 2019年6月1日 |
| 供应 >辅料'>台车炉全纤维硅酸铝模块保温模块安装 | 2019年6月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关