提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器

| 商机面向地区： | 山东 青岛 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 招商引资 |
| 发布日期： | 2019年6月3日 |
| 商机联系人： | 经理 |
| 供求电话： | 18005426866 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com |
| 销售信息： | 供应 恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器 |

GR-1213型恶臭采样器 产品概述 GR-1213型恶臭采样器（以下简称采样器）是广泛征求了专家及用户的意见的基础上，应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术开发的一款高性价比采样器，该采样器符合国标GB/T14675-1993《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》的要求，质量可靠，性能稳定，使用寿命长，是环境空气和污染源恶臭气体采样的必备仪器。 适用范围 本采样器主要应用于采集恶臭气体，广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。 采用标准 GB/T14675-1993 《空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 HJ905-2017 《臭气监测技术规范》 主要特点 1.12L/min大流量采样、抽气负压可大-80kPa，采样速度快，负载能力强。 2.内置高效锂电池，一次充电可连续使用4小时以上； 3.宽温、大屏液晶显示，界面显示直观，操作简单； 4.采样方式灵活，定时采样、立即采样； 5.根据设定的采样时间，自动控制采样泵启、停，无需手动参与； 6．具有采样和清洗功能，功能切换由程序控制，无需手动切换管路 7、采样管路采用聚四氟乙烯材料，耐腐蚀，无污染。 工作原理 本采样器采用负压吸气式被动采样，采样泵从采样桶内抽取气体形成负压，桶内外形成压力差后，桶内的采气袋通过采气桶上的接嘴自动吸入外部气体，使桶内外压力达到平衡，从而完成样品的采集。 技术指标 采样器主要技术指标 技术指标 参数范围 采样流量（空载） 12L/min 负载能力 -80kPa 电池电量 24V/2600mA/h 采样时间 99H59S 续航时间 >4小时 外形尺寸（高X宽X长） 210*140*260 整机重量 约4kg 功耗

# 青岛国瑞力恒环保科技有限公司

| 企业地址： | 青岛市李沧区楼山支路6号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18005426866 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |  |  |

青岛国瑞力恒环保科技有限公司是一家专业从事各种环境监测采样及分析仪器设备研发，生产，销售的科技型企业。

青岛国瑞力恒环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >招商引资'>便携式双路气体采样器 双路多路大气采样器 | 2019年6月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >招商引资'>烟气流速检测仪便携式烟气湿度检测仪 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>烟气预处理器 烟气前处理器 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>多功能移动电源 便携式采样器移动电源 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>废气VOCs采样器 吸附管采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>烟气湿度检测仪 烟气含湿量检测仪 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>四路恒温空气采样器 便携式大气采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>气袋法采样器 挥发性卤代径采样器 | 2019年6月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关