提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 废气VOCs采样器 吸附管采样器

| 商机面向地区： | 山东 青岛 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 招商引资 |
| 发布日期： | 2019年6月3日 |
| 商机联系人： | 李经理 |
| 供求电话： | 18005426866 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com |
| 销售信息： | 供应 废气VOCs采样器 吸附管采样器 |

GR-3030废气VOCs采样器 1.产品概述 GR-3030型废气VOCs采样器（以下简称采样器）是我公司根据HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》研制的一款专用采样器。产品由采样泵、流量控制单元、冷凝除湿单元、加热取样管等功能体组合式设计，结构紧凑，轻巧便携,。广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。 2.适用范围 适用于采用固相吸附法采集固定污染源中的的24种挥发性有机物。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门使用。 3.采用标准 HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》 HJ801-2016《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 HJ644-2013《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》 HJ583-2010《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气象色谱法》 HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》 4.技术特点 1、整套设备为组合式设计：采样器、流量控制、制冷除湿装置，水分收集器、加热采样管、吸附管、干燥器等功能体有机组合，结构紧凑，轻巧便携； 2、取样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料，全程伴热； 3、主路旁路双路采样，自动控制，无需手工参与，控制更准确； 4、吸附管前内置2微米精细过滤，有效去除粉尘颗粒的影响； 5、吸附管内置水分分离器，有效去除水汽对吸附管的影响； 6、吸附管内置于制冷箱体内，提高吸附管的吸附效率； 7、恒温控制，低温自动启动加热；高温采用大功率半导体双级制冷，并增加蓝冰辅制冷功能，保证制冷温度达到（0-5）℃； 8、采样管采用PID高精度温控器，控制精度优于2℃； 9、大数据量存储，存储采样数据可达1000组； 5.技术指标 表1 废气氯化氢采样技术指标 主要参数 项目 参数范围 准确度 采样部分 流量范围 （0.020-0.500）L/min 2.5% 负载能力 >20kPa 数据存储 1000组 工作温度 (-20-+50) ℃ 整机重量 约8.0kg 外形尺寸（mm） 400mm×280mm×290mm 整机功耗

# 青岛国瑞力恒环保科技有限公司

| 企业地址： | 青岛市李沧区楼山支路6号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18005426866 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |  |  |

青岛国瑞力恒环保科技有限公司是一家专业从事各种环境监测采样及分析仪器设备研发，生产，销售的科技型企业。

青岛国瑞力恒环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >招商引资'>便携式双路气体采样器 双路多路大气采样器 | 2019年6月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >招商引资'>烟气流速检测仪便携式烟气湿度检测仪 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>烟气预处理器 烟气前处理器 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>多功能移动电源 便携式采样器移动电源 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>烟气湿度检测仪 烟气含湿量检测仪 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>四路恒温空气采样器 便携式大气采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>气袋法采样器 挥发性卤代径采样器 | 2019年6月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关