提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 有线风向传感器，有线风向变送器

| 商机面向地区： | 北京 朝阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年6月5日 |
| 商机联系人： | 梅女士 |
| 供求电话： | 13911528972 |
| 销售信息： | 供应 有线风向传感器，有线风向变送器 |

TX系列风向传感器接线、维护及使用说明书 V1.00 安装使用传感之前，请仔细阅读本说明书，以便正确地使用和维护。 一、概述： TX系列风向传感器，外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息，壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证仪器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速测量。 二、产品特点： 1.体积小、重量轻，便于野外携带和组装。 2.系统采用低功耗环保节能设计和数字处理技术，检测精度高。 3.量程宽，稳定性好。 4.数据信息显示线性度高，信号传输距离长，抗外界干扰能力强。 5.结构设计合理，可准确定位。 三、产品参数： 输出：4-20MA模拟电流 三线制 量程：8方位 (8方位 16方位 360度角 可订制各类） 供电电压：默认24V DC供电 使用环境：-20℃~+55℃，相对湿度35-85百分比非凝结 启动风力： ≤0.8m/s 安装方式：法兰式 适用场所：户外 四、安装方式 采用法兰安装，螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘Φ65mm，在Φ50mm的圆周上开四个均Φ6mm的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，保证风向数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

# 北京无线联科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 朝阳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2531990377@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 北京无线联科技有限公司 |  |  |

未填写

北京无线联科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>工地吊塔安全管理系统 | 2019年6月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>工地在线检测扬尘 工地在线检测灰尘 | 2019年6月6日 |
| 供应 >其它'>工地车辆冲洗平台 工程洗车机 工程洗轮机 | 2019年6月6日 |
| 供应 >其它'>建筑工地环保洒水机建筑工地环保炮雾机 | 2019年6月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>食堂油烟排放监测系统食堂油烟排放检测仪 | 2019年6月6日 |
| 供应 >其它'>建筑工地塔吊喷淋 | 2019年6月5日 |
| 供应 >其它'>施工现场可移动式要分离机 | 2019年6月5日 |
| 供应 >其它'>建筑工地车载雾炮机 建筑工地车载除尘器 | 2019年6月5日 |
| 供应 >仪器/仪表'>室外风速传感器室外风速变送器 | 2019年6月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关