提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 3M1181导电铜箔胶带 双面导电

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 包装/印刷 包装材料 |
| 发布日期： | 2019年6月6日 |
| 商机联系人： | 黄经理 |
| 供求电话： | 18912654397 |
| 销售信息： | 供应 3M1181导电铜箔胶带 双面导电 |

3M1181导电铜箔 规格：584.2MMX16.5M 颜色：铜色 带基说明及厚度：铜1.4MIL 胶黏剂：丙烯酸压敏(AC) 厚度(MILS/MM)：2.6/0.066 长期耐温：93（℃） 短期耐温：140（℃） 屏蔽效能：80(DB)/1GHZ 接触电阻：0.005(OHMS) 断裂电阻：25/44(牛顿N/10毫米MM) UL510阻燃性能：y 3M1181胶带的应用：导电胶粘剂，用作电磁干扰屏蔽，静电释放，接地，易模切 特点:本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果，对于接地静电放电有良好的表现，同时本产品还是用于焊锡用途，检验参数： 材质：CU 99.98% 基材总厚度：0.1mm 胶体成分：导电胶（热感应性亚克力胶） 粘着力：1.5～1.3ｋｇ／25ｍｍ 耐温性 －10℃---120℃ 力度4.5～4.8ｋｇ／ｍｍ 伸长率7-7%～3－4％ 备注： 1.测试条件为常温25℃，相对湿度65℃以下采用美国ＡＳＴＭ-Ｄ１０００所检测之。2.货物保存时，请保持室内干燥通风，保存时限较长； 3.产品主要用于消除电磁干扰EMI，隔离电磁波对人体的危害，主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。 4.双面导电。双导~就是里面带胶的也可以导电,外面的铜也可以导电！ 用途:代替漆包线,各类变压器屏蔽作用。 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 网址：http://www.sz-smy.com/ 耐高温PET胶带 高温遮蔽胶带 产品详细信息: 耐高温绿胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温200度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，产品已通过SGS认证。 规格：长33M、66M 最大宽度 500MM（可分切） 总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 http://www.sz-smy.com 耐高温喷涂保护膜胶带 过锡炉高温胶带 特性: PET耐高温胶带以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等； 优点: 绿色耐高温胶带产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。 用途: 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护； 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等； 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ，印刷电路板镀金遮蔽保护用； 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。 5、离型纸接头使用（亦称：接驳胶带） 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 http://www.sz-smy.com

# 苏州思美扬电子材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szmldz8@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州思美扬电子材料有限公司 |  |  |

未填写

苏州思美扬电子材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >包装材料'>绿色遮蔽喷涂胶带 透明遮蔽胶带 | 2019年6月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >包装材料'>PET彩色胶带 PET高温胶带 | 2019年6月14日 |
| 供应 >包装材料'>透明玻璃纤维胶带 条纹玻璃纤维胶带 | 2019年6月14日 |
| 供应 >包装材料'>纤维丝胶带 玻璃纤维固定胶带 | 2019年6月14日 |
| 供应 >包装材料'>3m1170铝箔胶带 电磁屏蔽胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>3M7769导电胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>徳莎50535抗紫外线车身保护膜胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>高温标签黑色 德莎6930激光标签胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>高透双面胶0.01厚 超簿pet单面胶带 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关