提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 巨匠HZ-130YY移机款液压岩芯钻机

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年6月7日 |
| 商机联系人： | 张保松 |
| 供求电话： | 19806265523 |
| 电子邮件： | 341358862@qq.com |
| 销售信息： | 供应 巨匠HZ-130YY移机款液压岩芯钻机 |

液压勘探岩芯钻机HZ-130YY深孔取芯钻机多种地层适用移机机械设备款 巨匠供应移机款百米勘探钻机HZ-130YY 岩芯取样钻机 巨匠供应HZ-130YY民用水井机械钻机地质勘探设备液压钻机多用打深水井取岩芯钻机 液压勘探岩芯钻机HZ-130YY深孔取芯钻机水井钻机钻孔机 巨匠集团长期坚持以客户为基本，不断采纳客户所提出的意见和建议，不断更新自己的产品，让您用到质量过硬，操作简单的产品。巨匠集团，坚持做您身边的钻机帮手。 一、HZ-130YY液压岩芯钻机简介 HZ-130YY液压岩芯钻机在普通钻机基础上增加钻机移位滑道，可实现快速更换钻具提高工作效率降低劳动强度。 二、HZ-130YY液压岩芯钻机适用范围 1、本钻机适用于水井钻探，普查勘探，地球物理勘探，道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。 2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。 3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。 三、HZ-130YY液压岩芯钻机主要特点 1、具有油压自动进给机构，提高钻进效率，减轻工人劳动强度。 2、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击 3、立轴箱四组轴承定位，保障回转器有充分刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件。 4、本机采用锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的特点。 四、HZ-130YY液压岩芯钻机技术参数 整机参数 钻孔深度 130m 开孔直径 0-φ75-φ220mm 终孔直径 75mm 主动钻杆 53/59*4200mm 钻杆直径 φ50mm 钻孔倾角 90°～75° 配套动力（柴油机） 13.2KW 2200r/min 结构重量/尺寸 850kg/2400*950*1400 立轴 立轴转速 142 285 570r/min 立轴行程 450mm 卷扬机 单绳升降力 9.6KN 单绳升降速度 0.41 0.82 1.64m/s 卷筒直径 φ140mm 钢丝绳直径 φ9.3mm 钢丝绳容量 27m 钻塔 额定负荷 2t 有效高度 6m 塔腿规格 73mm 泥浆泵 型号 BW95 流量 95L/min 压力 0-1.2Mpa 往复次数 93次/min 吸水管直径 φ51mm*4.5m 出水高压管直径 φ32mm*6m

# 济宁巨匠机械研究院

| 企业地址： | 山东省济宁高新区洸河街道吴泰闸路 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 19806265523 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 19806265523 | 公司所在地： | 山东 济宁 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 341358862@qq.com | 联系人： | 张海角 |
| 企业全称： | 济宁巨匠机械研究院 |  |  |

济宁巨匠机械研究院本着争创行业一流的目标，为进一步理顺研发体系、整合科技资源，积极响应国家新旧动能转化，与山东巨匠机械集团强强联合，建立起了具有巨匠特色的产品研制运作体系，快速提升了研究院的创新能力和核心竞争力。

济宁巨匠机械研究院 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>山东巨匠CJD-600履带式气动水井钻机 | 2021年8月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠CJD-500履带式气动水井钻机 | 2021年8月5日 |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠CJD-400履带式气动水井钻机 | 2021年8月5日 |
| 供应 >工业设备'>华夏巨匠XYC-3车载式液压岩芯钻机 | 2021年8月3日 |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠XYD-130履带液压岩芯钻机 | 2019年6月7日 |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠XYX-130轮式液压岩芯钻机 | 2019年6月7日 |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠ZLJ-1200注浆加固钻机 | 2019年6月7日 |
| 供应 >工业设备'>山东巨匠HZ-130Y液压岩芯钻机 | 2019年6月7日 |
| 供应 >矿业设备'>山东巨匠ZLJ-650注浆加固钻机 | 2019年6月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关