提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 陕西安康yx65-430型金属屋面

| 商机面向地区： | 陕西 西安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 综合 |
| 发布日期： | 2019年6月10日 |
| 商机联系人： | 余锐 |
| 供求电话： | 15891737717 |
| 电子邮件： | 253929758@qq.com |
| 销售信息： | 供应 陕西安康yx65-430型金属屋面 |

铝镁锰合金板是一种极具性价比的屋面、外墙材料。铝合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。 AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 铝镁锰合金板的特点： 1.重量轻；铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。 2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。 4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 5.可塑性好，易加工； 6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。 8.环保，100%可循环回收利用。 铝镁锰合金板的种类： A、原色锤纹 Stucco（无规则压纹）、Emboss（规则压纹） 锤纹的主要目的： 1、增加铝镁锰板刚度； 2、防止光污染； 3、更加均匀的氧化； B、烤漆涂层 （PVDF、PVF2、PE） 屋面及外墙用铝镁锰合金一般采用预滚涂（Coil Coated）工艺，具有色差控制好、漆膜均匀、质量稳定性高、环保等优点。 涂层种类一般选用含氟碳树脂70%以上的PVDF氟碳漆，北京诚信华建金属屋面建材公司可以提供包括：RAL、NCS、PANTONE在内的国际色系以供用户选择，亦可根据客户需要配制任何颜色。 直立锁边铝镁锰屋面板具有以下优点： 1.设计先进、经济、合理，满足保温隔热、隔音降噪的功能要求； 2.自然循环通风，长寿命，抗腐蚀，季候性好，终身免维护； 3.表面无螺钉外露，免除污染与老化问题，建筑物外观完整； 4.优越的防水性能和良好的空气渗透性能； 5.屋面系统与结构整体的防雷体系紧密连接，作为防雷接闪极； 6.屋面可设置采光天窗、自动开启消防排烟窗； 7.屋面板允许在温差下延伸、移动，每件板纵向长度不限； 8.可以承受较大荷载，允许安装、维护人员在屋面行走，安全坚固； 9.可弯制成内、外弧状，每块板在长度方向无限制，结构简洁、轻巧； 10.移动式机械设备现场加工，安装快速、简洁。 直立锁边铝镁锰合金板肋高65mm，标准板宽400/430mm，板厚0.8-1.2mm，常采用0.9mm，采用高质量氟碳涂层。广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。

# 西安久恒建筑材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 陕西 西安 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 253929758@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 西安久恒建筑材料有限公司 |  |  |

未填写

西安久恒建筑材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>山西大同铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月17日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>山西太原市铝镁锰金属屋面系统 | 2019年6月17日 |
| 供应 >综合'>陕西铜川740压型钢板奔驰店专用吊顶 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西宝鸡25-430矮立边金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西汉中铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西渭南836系列波浪板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西榆林828型仿古彩钢琉璃瓦 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西延安铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >隔热/保温材料'>陕西西安铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关