提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 扛高温铂铑热电偶

| 商机面向地区： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 工业自动化装置 |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 销售信息： | 供应 扛高温铂铑热电偶 |

扛高温铂铑热电偶 产品名称： 高温贵金属(铂铑)热电偶 产品型号： WRP-130、WRQ-130 、WRR-130 产品特点： 铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度高，稳定性好，测温温区宽，使用寿命长，测温上限高等特点。 高温贵金属(铂铑)热电偶详细资料： 产品介绍： 一、概述 WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶，它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统，用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。 铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时，显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。 铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。 各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同，但是它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。 二、应用 铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于粉未冶金，烧结光亮炉，真空炉，冶炼炉，玻璃，炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。 三、主要技术参数 电气出口：M20x1.5,NPT1/2 精度等级：I 、 II 防护等级：IP65 偶丝直径：Φ0.5 公称压力：常压 四、测量温度及允差 热电偶类别 代号 分度号 温度 测量温度 允许偏差△t℃ 铂铑30-铂铑6 WRR B 0~1800 0-1600 ±1.5℃或±0.25%t 铂铑10-铂 WRP S 0~1600 0-1300 ±1.5℃或±0.25%t 镍铬-镍硅 WRN K 0~1300 0-1100 ±2.5℃或±0.75%t 镍铬-铜镍 WRE E 0~800 0-800 ±2.5℃或±0.75%t 五、型号及规格 型 号 分 度 号 测温范围℃ 保 护 管 材 料 热响应时间 规 格 d L x l WRP-130 WRP2-130 S 0-1300 高铝质 ＜ 150S Φ16 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 WRP-131 WRP2-131 ＜ 360S Φ25 WRQ-130 WRQ2-130 R 0-1300 ＜ 150S Φ16 WRQ-131 WRQ2-131 ＜ 360S Φ25 WRR-130 WRR2-130 B 0-1600 刚玉管 ＜ 150S Φ16 WRR-131 WRR2-131 ＜ 360S Φ25 注：1) 热电偶 I 级按协议订货； 2) 非置入部分为碳钢。

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |  |  |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>187手柄手持式铠装热电偶 | 2019年6月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>3YC52B型铂铑热电偶 | 2019年6月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直配双金属温度计 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直发钢玉K型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>3039套管S型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>抗拉扯铠装热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家供应不锈钢压力表 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>生产耐磨热电偶 | 2019年6月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关