提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家供应不锈钢压力表

| 商机面向地区： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 销售信息： | 供应 厂家供应不锈钢压力表 |

厂家供应不锈钢压力表 YBF、YBFN不锈钢压力表 产品名称： YBF、YBFN不锈钢压力表 产品型号： YBF-60、YBF-100、YBF-150等 产品特点： 整体不锈钢式；具有良好的耐腐蚀性能。 YBF、YBFN不锈钢压力表详细资料： 产品介绍： 一、概述 不锈钢YBF、YBFN系列压力表的零件采用耐腐蚀的不锈钢及耐腐蚀的合金材料制成，使仪表具有良好的耐腐蚀性能，可广泛应用于石油、化工、矿山、机械、电力及食 品行业。直接测量不结晶体，有腐蚀性的气体、液体的压力。 二、主要技术参数 ◆公称直径：Φ60 Φ100 Φ150 ◆ 结构形式：径向直接安装式 ◆ 接头螺纹：M20x1.5 ◆精确度等级：1.5 2.5 ◆ 测量范围：与一般压力表的测量范围相同 ◆ 环境条件：温度-40-70℃ 相对湿度≤85﹪ ◆ 耐振等级：YBF为V．H．3 YBFN为V．H．4 ◆材料：0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、316等 三、型号命名 四、型号规格 名称 型号 公称直径 测量范围(mpa) 接头螺纹 精度等级 耐振等级 不锈钢压力表 ybf 60100150 -0.1～0；-0.1～0.15；-0.1～2.4； 0～0.1；0～60； m20×1.5 1.5；2.5 v.h.3 不锈钢耐振压力表 ybfn 60100150 -0.1～0；-0.1～0.15；-0.1～2.4； 0～0.1；0～60； 五、外形尺寸

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |  |  |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>187手柄手持式铠装热电偶 | 2019年6月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>3YC52B型铂铑热电偶 | 2019年6月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直配双金属温度计 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直发钢玉K型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>3039套管S型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>抗拉扯铠装热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>扛高温铂铑热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>生产耐磨热电偶 | 2019年6月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关