提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 3039套管S型热电偶

| 商机面向地区： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 销售信息： | 供应 3039套管S型热电偶 |

3039套管S型热电偶 产品名称： S型热电偶 产品型号： WRP-130、WRP-131、WRP-132、WRP-133等 产品特点： 具有准确度高，稳定性好，测温温区宽，使用寿命长等特点。 S型热电偶详细资料： 一、S型热电偶概述 S型（铂铑）热电偶系列为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm，允许偏差-0.015mm，其正极（RP）的名义化学成分为铂铑合金，其中含铑为13%，含铂为87%，负极（RN）为纯铂，长期高使用温度为1300℃，短期高使用温度为1600℃。 S型（铂铑热电偶）系列在热电偶系列中具有准确度高，稳定性好，测温温区宽，使用寿命长等优点。其物理，化学性能良好，热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好，适用于氧化性和惰性气氛中。 二、S型热电偶主要技术参数 电气出口：M20x1.5,NPT1/2 精度等级：I 、 II 防护等级：IP65 偶丝直径：Φ0.5、Φ0.4、Φ0.3 公称压力：常压 三、S型热电偶测量范围及基本误差限 热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限 镍铬－康铜 WRK E 0－800℃ ±0.75%t 镍铬－镍硅 WRN K 0－1300℃ ±0.75%t 铂铑13-铂 WRB R 0-1600℃ ±0.25%t 铂铑10－铂 WRP S 0－1600℃ ±0.25%t 铂铑30－铂铑6 WRR B 0－1800℃ ±0.25%t 注：t为感温元件实测温度值(℃) 四、热电偶时间常数 热惰性级别 时间常数(秒) 热惰性级别 时间常数(秒) Ⅰ 90－180 Ⅲ 10－30 Ⅱ 30－90 Ⅳ ＜10 ◆热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。 ◆热电偶最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8－10倍(特列产品例外) ◆绝缘电阻：当周围空气温度为15－35℃，相对湿度＜80％时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶，当相对温度为93± 3℃ 时，绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V) ◆高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。 规定的长时间使用温度(℃) 试验温度(℃) 绝缘电阻值(Ω) ≥600 600 72000 ≥ 800 800 25000 ≥1000 1000 5000 五、S型热电偶型号命名方法 六、S型热电偶的安装与使用 热电偶的安装地点要便于施工和维护。应避免在炉门旁，或距加热体过近及强磁场处，接线盒处温度不超过100℃ 。安装位置应尽可能保持垂直，但在有流速时必须顷斜安装。接线盒出孔应向下方。 带瓷保护管的热电偶必须避免急冷急热，以防爆裂，在安装时应选择不防碍被加热物体移动的地方。瓷护管不可测量液体温度。 热电偶应按规定接线，引线避开热源，在接线时补偿导线的极性不可接反。要经常检查护护管的状况，发现氧化或变形应立即采取措施。要定期进行校验。 七、S型热电偶订货须知 订货时，用户注：(1)产品名称(2)产品的型号(3)分度号(4)保护管材料和直径(5)长度L及插入深度1(6)数量(7)固定螺纹M(8)特殊技术要求。

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |  |  |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>187手柄手持式铠装热电偶 | 2019年6月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>3YC52B型铂铑热电偶 | 2019年6月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直配双金属温度计 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直发钢玉K型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>抗拉扯铠装热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家供应不锈钢压力表 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>扛高温铂铑热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>生产耐磨热电偶 | 2019年6月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关