提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家直发钢玉K型热电偶

| 商机面向地区： | 安徽 滁州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年6月12日 |
| 销售信息： | 供应 厂家直发钢玉K型热电偶 |

厂家直发钢玉K型热电偶 产品名称： K型热电偶 产品型号： WRN-130、WRN2-231、WRN-330等 产品特点： 装配简单，更换方便；压簧式感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好； WR系列装配式热电偶详细资料： 产品介绍： 一、装配式K型热电偶概述 工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据国家规定，我公司生产符合IEC国际标准分度号的铂铑 30－铂铑6、铂铑10－铂、镍铬－镍硅、镍铬－康铜、镍铬硅－镍硅等等的装配式热电偶。装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。 可选型号有B型、R型、S型、K型、E型、N型、J型、T型。 二、装配式K型热电偶特点 ●装配简单，更换方便； ●压簧式感温元件，抗振性能好； ●测量范围大； ●机械强度高，耐压性能好。 三、装配式K型热电偶产品执行标准 IEC584、IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T9238-1999 四、装配式K型热电偶主要技术参数 测量范围及基本误差限 热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限 镍铬－康铜 WRE E 0－800℃ ±0.75%t 镍铬－镍硅 WRN K 0－1300℃ ±0.75%t 铂铑13-铂 WRB R 0-1600℃ ±0.25%t 铂铑10－铂 WRP S 0－1600℃ ±0.25%t 铂铑30－铂铑6 WRR B 0－1800℃ ±0.25%t 注：t为感温元件实测温度值（℃） 五、型号命名方法 六、K型热电偶时间常数 热惰性级别 时间常数（秒） 热惰性级别 时间常数（秒） Ⅰ 90－180 Ⅲ 10－30 Ⅱ 30－90 Ⅳ ＜10 1）热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。 2）热电偶最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8－10倍（特殊产品例外） 3）绝缘电阻：当周围空气温度为15－35℃，相对湿度＜80％时绝缘电阻≥5兆欧（电压100V）。具有防溅式接线盒的热电偶，当相对温度为93± 3℃ 时，绝缘电阻≥0.5兆欧（电压100V） 4）高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻（按每米计）应大于下表规定的值。 规定的长时间使用温度（℃） 试验温度（℃） 绝缘电阻值（Ω） ≥600 600 72000 ≥ 800 800 25000 ≥1000 1000 5000 七、装配式K型热电偶分类

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长市经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州市 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴经理 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |  |  |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>187手柄手持式铠装热电偶 | 2019年6月19日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>3YC52B型铂铑热电偶 | 2019年6月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直配双金属温度计 | 2019年6月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>3039套管S型热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>抗拉扯铠装热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家供应不锈钢压力表 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>扛高温铂铑热电偶 | 2019年6月12日 |
| 供应 >工业自动化装置'>生产耐磨热电偶 | 2019年6月6日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销铠装热电阻 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关