提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# PET彩色胶带 PET高温胶带

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 包装/印刷 包装材料 |
| 发布日期： | 2019年6月14日 |
| 商机联系人： | 黄经理 |
| 供求电话： | 18912654397 |
| 销售信息： | 供应 PET彩色胶带 PET高温胶带 |

特性和用途:聚酯彩色耐高温胶带是以进口PET膜经特种底涂处理后，再涂以有机硅系列压敏胶制造而成，具有良好的耐压、耐高温、耐溶剂及压敏胶固有的粘接特性，产品主要运用于线路板的电镀保护、 变压器绝缘包扎、LED的环氧封装、静电喷涂的保护、离型纸的接驳、及其它需耐高温场合，贴服性好、不残留。 技术参数: 基材 厚度（mm） 拉伸强度（N/cm） 断裂伸长率% 180℃剥离强度N/25mm 耐电压5KV×1min 阻燃 耐温 电池系数 绝缘电阻Ω 耐溶剂。 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 http://www.sz-smy.com 红色PET高温胶带 PET高温红色胶带 红色PET高温胶带 简 述：本产品即是耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。 厚 度：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、另可自选订做。 颜 色：红色、透明、绿、蓝、黄 基 材：聚酯薄膜 参数: 粘着力 (N/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶 存储环境 25℃、65%R。H 特 性：极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。 用 途：适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 http://www.sz-smy.com 草绿色高温胶带 浅绿色高温胶带 高温PET绿胶带具有以下的特点： 1、初粘力、粘着力优；2、烤后不残胶、不翘边、不脱落；3、耐溶剂性；4、耐酸碱性；5、长期耐温200℃。 高温PET绿胶带的厚度为：0.055mm、0.060mm、0.070mm、0.080mm。 颜色：浅绿色、草绿色、深绿色、墨绿色。 高温PET浅绿胶带主要应用于： 1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽； 2、PCB板高温遮蔽； 3、PCB板烤锡、镀金遮 4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽； PET绿色高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温200度，时间为30分钟，实际耐温180度。耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。产品用途：涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位。 电 话：0512-36906576 手 机：18912654397 黄先生 企 业Q Q：2393390111 http://www.sz-smy.com

# 苏州思美扬电子材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | szmldz8@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 苏州思美扬电子材料有限公司 |  |  |

未填写

苏州思美扬电子材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >包装材料'>绿色遮蔽喷涂胶带 透明遮蔽胶带 | 2019年6月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >包装材料'>透明玻璃纤维胶带 条纹玻璃纤维胶带 | 2019年6月14日 |
| 供应 >包装材料'>纤维丝胶带 玻璃纤维固定胶带 | 2019年6月14日 |
| 供应 >包装材料'>3m1170铝箔胶带 电磁屏蔽胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>3M7769导电胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>3M1181导电铜箔胶带 双面导电 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>徳莎50535抗紫外线车身保护膜胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>高温标签黑色 德莎6930激光标签胶带 | 2019年6月6日 |
| 供应 >包装材料'>高透双面胶0.01厚 超簿pet单面胶带 | 2019年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关