# Q120-0.5M调节型电动执行器

| 产地： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月3日 |
| 产品名称： | Q120-0.5M调节型电动执行器 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

Q120-0.5M调节型电动执行器特点 1、全中文显示：执行器视窗采用高清晰LCD数字、全中文及标示符液晶显示屏。 2、相序自动纠正：执行机构旋向可自由设定，也可自由校正电源相序。 3、缺相保护：具有电源缺相和输出缺相保护功能。 4、非侵入式：就地操作器件采用非接触感应元件，现场调试无需打开罩壳。 5、人机界面：采用高清晰度、高对比度的LCD显示、内含背景灯、全中文，方便用户设置与调试。 6、遥控：使用红外遥控器可对特殊安装位置的执行器进行调试、操作或参数设置与查询。 7、 精确定位：准确的阀门定位，采用数字传感器对阀门位置进行精确监测。 8、控制模式：常规远方控制信号采用4~20mA模拟量信号控制，提供4~20mA信号反馈（可提供特殊量控制）。远方控制信号、反馈信号均与内部实现电气隔离。 9、信号自由组态：最多可输出6路接点信号供用户选择使用，每一路信号可自由定义。 10、自诊断：强大的故障自诊断功能，方便及时处理故障。 11、总线技术：具有Profibus、Modbus和工业以太网等多种总线通讯模块。 Q120-0.5W/T功能： 1：行程限位保护功能； 2：力矩限位保护功能 3：状态指示触点功能 1、中途限位；2、执行器正在打开；3、执行器正在关闭；4、执行器正在运行； 5、就地停止；6、就地控制；7、远程控制；8、开阀联锁；9、关阀联锁；10、手轮操作中；11、开阀力矩跳断；12、关阀力矩跳断；13、 行程中力矩跳断。 4：阀门报警功能 1)过力矩报警功能a、关方向过力矩 b、开方向过力矩 2)堵转报警功能 a、关方向堵转 b、开方向堵转 5：控制报警功能 1) 紧急事件 (ESD) 报警保护 2) 断信号保护 6： 执行机构报警功能 1) 电机过热保护；2) 控制箱过热保护；3) 电池电量低保护；4) 内电源故障保护 5) 电源缺相、掉相保护；6) 内部系统故障保护；7) 当前阀位信号掉失保护 8)就地接线故障报警

# 扬州华通电动阀门控制有限公司

| 企业地址： | 邗江区杨庙镇工业园区 | 企业邮编： | 225125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15371285255 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0514-82151855 | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1061312887@qq.com | 联系人： | 魏伟 |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门控制有限公司 |

扬州华通电动阀门制造有限公司，位于国家风景名胜区扬州瘦西湖畔，交通便利。我公司是江苏阀门行业的重点骨干企业，积有几十年的铸造、设计、制造阀门及阀门电动装置、阀门气动装置的丰富经验。技术力量雄厚，生产工艺先进，有完善的检测手段及质量保证体系。

扬州华通电动阀门控制有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>电动执行器ZW20-24 ZW30-24 | 2018年7月3日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>DCL-10B DCL-20B | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>Z30T-18W/T智能电动装置 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>YBDF2-231-4三相防爆电机 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>DKZ-410DKZ-510DKZ-61 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>PT-3F-J PT-3E-J执行器模块 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>MK2-1 MK1-1行程计数器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>SKJ-510智能执行器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>zyp-60电动执行器 | 2018年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关