# 电动执行器ZW20-24 ZW30-24

| 产地： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月3日 |
| 产品名称： | 电动执行器ZW20-24 ZW30-24 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

电动执行器ZW20-24 ZW30-24也称为多回转分体式电动装置，多回转分体式电动头，多回转分体式电动执行器，是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。该电装适用于风门、挡板门、风阀等。 型号示例：1.Z30I-18W：多回转电动装置，输出转矩300N?m（30kgf?m），电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数60，常规户外型。2.Z45T-24B：多回转电动装置，输出转矩450N?m（45kgf?m），推力型接口，输出转速24r/min，最大转圈数120，隔爆型。3.Z120-24W/240T：多回转电动装置，输出转矩1200N?m(120kgf?m)，转矩型接口，输出转速24r/min，最大转圈数240圈，整体调节型。3 工作环境和主要技术参数 1 电源：常规，三相380V（50Hz） 特殊，三相660V、415V（50Hz 、60Hz）； 单相220V、110V（50Hz 、60Hz） 2 工作环境： 2.1 环境温度：-20~+60℃ （特殊订货-40~+80℃）。 2.2 相对湿度：≤95%（25℃时）。 2.3防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面；dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1） 2.4防护等级：IP55 （特殊订货IP65、IP67）。 3 工作制：短时10分钟 （特殊订货30分钟）。

# 扬州华通电动阀门控制有限公司

| 企业地址： | 邗江区杨庙镇工业园区 | 企业邮编： | 225125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15371285255 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0514-82151855 | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1061312887@qq.com | 联系人： | 魏伟 |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门控制有限公司 |

扬州华通电动阀门制造有限公司，位于国家风景名胜区扬州瘦西湖畔，交通便利。我公司是江苏阀门行业的重点骨干企业，积有几十年的铸造、设计、制造阀门及阀门电动装置、阀门气动装置的丰富经验。技术力量雄厚，生产工艺先进，有完善的检测手段及质量保证体系。

扬州华通电动阀门控制有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>DCL-10B DCL-20B | 2018年7月3日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>Z30T-18W/T智能电动装置 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>YBDF2-231-4三相防爆电机 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>DKZ-410DKZ-510DKZ-61 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>PT-3F-J PT-3E-J执行器模块 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>MK2-1 MK1-1行程计数器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>SKJ-510智能执行器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>Q120-0.5M调节型电动执行器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>zyp-60电动执行器 | 2018年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关