# 海产养殖用玻璃钢管拉挤设备

| 产地： | 山东 济南市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月13日 |
| 产品名称： | 海产养殖用玻璃钢管拉挤设备 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

海产养殖用玻璃钢管拉挤设备,传统的毛竹插竿的紫菜养殖模式，在遭遇海面大风天气的时候，海面风大浪急，把固定紫菜的竹竿打掉，紫菜养殖户遭受不同程度的损失。据养殖户反映，大风过境，竹竿大量流失，而养殖海区极少部分用玻璃钢管支起的网架没被破坏，玻璃钢管插竿仅少数出现倾斜现象，没有一根损失，收成得以保全。玻璃钢管替代毛竹养殖紫菜，其韧性高、抗风浪能力强等特点，可抵御九 级阵风。玻璃钢管替代毛竹，让紫菜养殖向深海进军，玻璃钢管长度适应现有养殖海区海水深度；它质轻且细，操作极为方便，人力成本大大降低；它韧性高，在抗风浪方面效果显著。 济南鼎和顺机械设备有限公司生产的BLG600-110玻璃钢拉挤设备，配合玻璃钢拉挤模具，主要用于拉挤宽幅玻璃钢拉挤型材，该玻璃钢拉挤设备生产效率高、制品质量稳定、成型工艺简单、操作方便。生产过程无边角废料，省工、省原料、省能耗。该玻璃钢拉挤生产线主要用于生产各种玻璃钢拉挤型材，如海产养殖用玻璃钢管、玻璃钢板材、玻璃钢安得瓦、玻璃钢格栅、玻璃钢门窗异型材、玻璃钢 电缆保护管、玻璃钢管材、玻璃钢棒材、玻璃钢大棚杆、玻璃钢风筝杆、玻璃钢帐蓬杆、玻璃钢拉挤管、玻璃钢角型材、玻璃钢槽型材、玻璃钢方型材、玻璃钢空腹型材、玻璃钢阳极管、海产养殖用玻璃钢管、玻璃钢天线罩、玻璃钢地铁疏散平台、玻璃钢异型材等玻璃钢拉挤制品。 该玻璃钢拉挤设备主要由纱架、树脂槽、定型台、牵引机、切割锯以及堆放台六部分组成。 一、主要技术参数 生产线中心高--------------------------1000mm 牵引块宽度----------------------------600mm 牵引功率（不包括模具加热功率）--------2.2kw 适用气压------------------------------0.4~0.6Mpa 牵引力--------------------------------40—60KN 整线外形尺寸--------------------------长26000×宽1300×高2220mm 二、玻璃钢拉挤生产线特点 1该生产线模具加热部分采用智能型温控仪自动控温. 2.牵引速度采用进口变频器（艾默生）调速. 3.机械传动减速机采用硬齿面减速机，硬度高、耐磨损。 4.整条生产线采用进口PLC（欧姆龙）编程控制，该生产线具有自动停开机功能（焐车功能）。 5.生产线牵引机有效牵引长度较长，特别使用于拉挤空腹玻璃钢制品以及宽幅玻璃钢拉挤制品。如：海产养殖用玻璃钢管、玻璃钢板材、 玻璃钢安得瓦、玻璃钢棒材、玻璃钢管材、多根玻璃钢拉挤管及玻璃钢格栅、玻璃钢格栅、多根玻璃钢大棚杆、宽幅玻璃钢板材等制品。 6解决了因制品幅宽采取液压机生产能耗高的矛盾，有利于降低生产成本。 济南鼎和顺机械设备有限公司 地址：山东章丘浅井工业园 联系人：范庆昌 13705411317 网址：www.jndingheshun.com

# 济南鼎和顺机械设备有限公司

| 企业地址： | 章丘浅井工业园 | 企业邮编： | 250200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13705411317 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0531-83264899 | 公司所在地： | 山东 济南市 |
| 公司网站： | http://www.jndingheshun.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jndingheshun@126.com | 联系人： | 范庆昌 |
| 企业全称： | 济南鼎和顺机械设备有限公司 |

济南鼎和顺机械设备有限公司，坐落于山东章丘浅井工业园，是一家专业生产玻璃钢拉挤设备及玻璃钢拉挤模具的新型企业。 公司生产的主要产品有：玻璃钢拉挤设备，玻璃钢拉挤机，玻璃钢拉挤生产线，玻璃钢拉挤机械，玻璃钢拉挤模具，液压往复 式玻璃钢拉挤设备，履带式玻璃钢拉挤设备，宽幅履带式玻璃钢拉挤设备，玻璃钢板材拉挤设备，玻璃钢电缆桥架拉挤设备，海产养 殖用玻璃钢管拉挤设备.

济南鼎和顺机械设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >工业设备'>玻璃钢电缆桥架拉挤设备 | 2018年8月13日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>大截面玻璃钢拉挤设备 | 2018年8月13日 |
| >工业设备'>履带式玻璃钢拉挤设备 | 2017年12月11日 |
| >工业设备'>20T玻璃钢拉挤设备 | 2017年12月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关