# 热电阻温度变送器SBWZ-2480

| 产地： | 安徽 天长 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月31日 |
| 产品名称： | 热电阻温度变送器SBWZ-2480 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

一、概述： 热电阻温度变送器SBWZ-2480，SBWZ-4480，SBWZ-2180，SBWZ-2280将热电阻信号变换成与输入电信号或被测温度成线性的4~20mA的输出信号，送显示、记录调节仪表或计算机。变送器可以安装于热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。作为新一代温度变送器，它可广泛应用于冶金、石油化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。 www.tcwdyb.com 二、产品特点： 1.热电阻温度变送器SBWZ-2480，SBWZ-4480，SBWZ-2180，SBWZ-2280采用环氧树脂密封结构，因此抗震、耐温，适合在恶劣现场环境中安装使用。 2.现场安装于热电偶的接线盒内，直接输出4~20mA，这样既省去较贵的补偿导线费用，又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。 3.精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。 4.量程可调，并具有线性化较正功能，热电阻温度变送器具有冷端自动补偿功能。 5.应用面广，既可与热电阻形成一体化现场安装结构，也可作为功能模块安装入检测设备中。 三、技术参数； 1.输入： 热电阻PT100 CU50 2.输出：在量程范围内输出4～20mA直流信号可与热电阻温度计的输出电阻信号成线性，可与热电偶输入的毫伏信号成线性，也可与热电阻温度计的输入温度信号成线性。 3.基本误差：±0.2%、±0.5% 4.传送方式：二线制 5.变送器工作电源电压最低12V，最高35V，额定工作电压24V。 6.负载：极限负二载电阻按下式计算 四、产品规格型号： 型 号 传感器分度号 最大量程规定 SBWZ-2480 PT100 -100-200℃ 0-500℃ SBWZ-4480 PT100 -200-500℃ SBWZ-2180 CU50 -50-150℃ SBWZ-2280 CU100 -50-150℃

# 安徽省皖东仪表厂

| 企业地址： | 安徽省天长市铜城开发区 | 企业邮编： | 239311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13721013931 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 安徽 天长 |
| 公司网站： | http://www.tcwdyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 531970962@qq.com | 联系人： | 杨兆俊 |
| 企业全称： | 安徽省皖东仪表厂 |

目前我厂主要产品有：热电偶、热电阻、温度传感器、双金属温度计、仪表电缆、控制电缆和特种电缆等数十个品种，产品广泛应用于石化、电力、冶金、医药等行业。

安徽省皖东仪表厂 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>隔膜高温熔体智能数字压力变送器GYD-X | 2019年3月23日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>热电阻WZPK2-335 | 2019年3月12日 |
| >仪器/仪表'>K型热电偶WRN-130 | 2018年10月5日 |
| >仪器/仪表'>多晶硅铸锭炉热电偶 | 2018年9月25日 |
| >电热设备'>耐磨热电偶WRNK-330NM | 2018年9月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关