# E0413 Walker空气过滤器滤芯

| 产地： | 广东 惠州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年9月24日 |
| 产品名称： | E0413 Walker空气过滤器滤芯 |
| 产品分类： | 工业用品 压缩/分离设备 |

E0413XA沃克Walker空气过滤器滤芯 沃克Walker空气过滤器可提供 ¼〞到 3〞的连接规格，最高可达2550 Nm3/h (1500 SCFM)的气体流量，采用Walker E-Coat技术进行防腐蚀、电泳处理。 WALKER过滤器及滤芯型号：A058X1，A058XA，E0413XA、E0413X1、E0407XA、E511XA、E511X1、E0613XA、E0620XA、E0625XA、E0730XA、E0830XA、E0860XA、E1140XA、E0406XA 沃克Walker过滤技术规格 1、 精密过滤器都是用铝合金制成的。 2、 符合ISO7/1的BSP螺纹连接或符合ANSI B2.1的NPT连接。 3、 滤芯是用顶盖颜色的不同来区别的。空气是从滤芯里面流到滤芯外面，是穿过滤芯的。 4、 活性碳过滤器不能用于含饱和油的情况，也不能除去一些气体如一氧化碳和二氧化碳。 5、 滤芯应该每12个月更换一次或连续工作 8000小时更换(以先到期限者为准)，活性炭AC滤芯必须定期更换，但更换时期最少为6个月。 6、 所有过滤器壳体都是经过电泳喷涂的，壳体都是经过喷涂涂上一层蓝色聚酯粉末来防止腐蚀。 7、 螺纹式过滤器和滤芯都耐矿物油和合成油，可以用于净化需要无油压缩空气的设备。 8、 Walker沃克过滤器、Walker沃克滤芯应用领域：喷漆，呼吸，医用，食品饮料生产，石油石化生产；激光设备，气动设备，光学设备，包装设备，分析仪器，测量设备。

# 惠州市柏辉科技有限公司

| 企业地址： | 惠州市仲恺高新区陈江街道办东星路28号 | 企业邮编： | 516000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-0752-2090600 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 惠州 |
| 公司网站： | http://www.bohcn.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | hzbhkj@126.com | 联系人： | 朱朝辉 |
| 企业全称： | 惠州市柏辉科技有限公司 |

客户至上，用心服务。

惠州市柏辉科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >压缩/分离设备'>A55TH压缩空气恒温加热器Walker | 2023年12月25日 |
| --- | --- |
| >压缩/分离设备'>T-103A前田Unicom三合一过滤器 | 2022年7月18日 |
| >压缩/分离设备'>A39TH压缩空气Walker加热器 | 2022年7月18日 |
| >压缩/分离设备'>M107A雷曼LA-MAN压缩空气过滤器 | 2022年5月15日 |
| >压缩/分离设备'>Walker压缩空气过滤器A3051 | 2022年4月18日 |
| >电热设备'>Walker压缩空气加热装置A55TH | 2022年4月18日 |
| >压缩/分离设备'>Walker过滤器滤芯E30412X1 | 2020年2月21日 |
| >散热/制冷设备'>Walker电加热器A39TH | 2018年8月6日 |
| >压缩/分离设备'>UNICOM三合一多功能干燥过滤器 | 2014年10月7日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关