# 金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料

| 产地： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年1月5日 |
| 产品名称： | 金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料 |
| 产品分类： | 建筑/装潢 涂料 |

产品说明 金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料组成低密度硅酸盐隔热材料，片状云母，硅酸盐纤维，普通建筑水泥及特殊添加剂，少量合成水性粘结胶料组成。 产品用途 大跨度重型钢结构建筑的承重钢结构件的防火涂覆保护。该涂层低密度、低导热率、高机械强度， 可抗长达3小时以上的强热气流剪切，不脱落、不变形，有效阻止热量往底材传递。可用于苛刻环境条件下承重钢结构件的防火涂覆保护，如石化企业生产车间。 性能特点： 项目 国家标准 实测结果 容器中状态 搅拌后呈均匀态，无结块 表干时间 ≤24h 粘结强度 ≥0.04Mpa 抗压强度 ≥0.3Mpa 干密度 ≤500kg/m3 耐水性 ≥24 h 耐冻融循环 ≥15次 耐火性 30mm ≥2h 23mm 180min 厚型钢结构防火涂料施工： 对钢结构件作表面处理，除锈、除尘、去油污，涂刷防锈底漆。 待防锈底漆干燥成膜后，进行第一遍施工。 第一遍施工配料：粉料与水搅拌，合适的容器内搅拌均匀，大口径建筑喷涂，空气压力约6M.pa，喷涂施工，施工厚度约3mm。专用挤压泵喷涂施工。无专用喷涂设备，可用抹灰刀抹涂，施工时须仔细操作，避免层间空鼓。施工厚度＜7mm。 待第二遍施工的涂层表干后，进行第三遍涂层的施工。配料及施工厚度同上（第二遍）。 涂层厚度用简便的方法测量。如对防火涂层有美观的要求，最后一遍施工须仔细抹平。待防火涂层干透后，再涂刷建筑装饰涂料，配好的料一小时以内用完。 环境气候低于5℃不宜施工，炎热干燥气候条件小施工，须采取遮阴等保养措施，以确保涂层水化成型，成膜质量。 厚型钢结构防火涂料注意事项 1、涂料不得放在室外暴晒，粉料一经打开须及时使用，受潮结块不能使用 2、干燥炎热天气施工，适当缩短施工周期，并增加适当的养护措施，如水喷雾、遮荫。环境温度5℃以下不宜施工，以确保涂层的水化成型。 3、最后一遍施工用抹灰刀仔细抹平。 包装：25kg/袋 贮存：干燥通风库房条件 6个月 运输：产品无毒、无嗅、不爆，按一般物料（运输途中须防雨防勾扎） 执行标准：GB14907-2002 武汉兴海生产与销售钢结构防火涂料、木结构防火涂料，消防证件齐全，正规产品，厂家直销，同时承接各类防火涂料工程。 兴海售后： 兴海防火涂料：http://www.xinghaixf.com 服务热线：400-6789-962 地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

# 武汉兴海消防材料有限公司

| 企业地址： | 武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼 | 企业邮编： | 430000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-83649980 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： | http://www.xinghaixf.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1802345758@qq.com | 联系人： | 颜经理 |
| 企业全称： | 武汉兴海消防材料有限公司 |

未填写

武汉兴海消防材料有限公司 生产制造的其它产品：

| >耐火材料'>室内膨胀型钢结构防火涂料 | 2020年6月29日 |
| --- | --- |
| >涂料'>CCC认证室内钢结构防火涂料 | 2019年3月29日 |
| >涂料'>E60-1饰面型防火涂料 | 2018年8月2日 |
| >涂料'>NCB室内超薄型钢结构防火涂料 | 2018年7月25日 |
| >涂料'>木结构防火涂料 | 2018年5月7日 |
| >耐火材料'>金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构防火涂料 | 2017年12月18日 |
| >耐火材料'>饰面型防火涂料 | 2017年9月21日 |
| >涂料'>室内NB薄型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |
| >涂料'>室内厚型钢结构防火涂料 | 2017年9月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关