# 手柄对夹式蝶阀D71X-16Q

| 产地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年4月29日 |
| 产品名称： | 手柄对夹式蝶阀D71X-16Q |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

D71 产品特点： 1.小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。 2.结构简单，紧凑，90°回转起闭迅速。 3.操作扭矩小，省力轻巧。 4.流量特性趋于直线，调节性能好。 5.起闭试验次数多达数万次，寿命长。 6.达到完全密封，气体实验泄漏为零。 7.选择不同零部件材质，可使用多种介质。 性能规范： 公称通径：50-300mm 公称压力：1.0-1.6MPa 适用温度：-15~+150℃ 适用介质：淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。 主要零部件材质： 阀体：灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢、铝青铜、碳钢、CF8M不锈钢 阀板：电镀球墨铸铁、铝青铜、不锈钢、钛钢、CF8M不锈钢、碳钢、CF8不锈钢 转轴：不锈钢、碳钢 衬套：润滑青铜、聚四氟乙烯 阀座：天然胶、海帕伦、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、耐磨橡胶、氟橡胶、耐热乙丙橡胶、聚四氟乙烯 本厂宗旨：以品牌和质量吸引顾客，以精湛的技术征服市场，以专业化一体服务社会，以人才优势确保长远发展。热忱欢迎各界新老用户来人，来电，来函垂询洽谈订货。本厂信守合同，按期交货。

# 天津市塘正阀门有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1240936285@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津市塘正阀门有限公司 |

未填写

天津市塘正阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>法兰式金属硬密封蝶阀 D343H | 2019年5月8日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>对夹式金属硬密封蝶阀 D373H | 2019年5月8日 |
| >通用零部件'>消防信号蝶阀XD371X-16Q | 2019年4月30日 |
| >通用零部件'>消防沟槽信号蝶阀XD381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>消防沟槽蝶阀D381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄沟槽蝶阀D81X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮法兰蝶阀D341X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手动法兰蝶阀D41X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮对夹式蝶阀D371X-16Q | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关