# CHB力值显示控制仪

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月9日 |
| 产品名称： | CHB力值显示控制仪 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

① CHB是一款经济型力值、测力仪表 ② 具有净重、毛重显示，峰谷值显示，可随时切换 ③ 2路比较输出。可选6种报警方式，HH、LL、HP-S、LP-S、HLPS、n-HL ④ 峰值谷值使用2个比较值作为门限值。当实时重量超过峰值门限值时进行峰值比较。当实时重量低于谷值门限值时进行谷值比较 ⑤ 具有零位自动跟踪功能、判稳功能、开机自动清零功能等 ⑥ 指示灯定义：12个指示灯，报警1、报警2、稳定、零点、毛重、净重、峰值、谷值、t、kg、g、kN 说明： ① 50次/秒的采样速度，基本误差±0.05%F·S ② 配接电阻应变式测力传感器，适用于测量与控制。5键操作方式 ③ 外形尺寸：96×48（横） （铝合金外壳） ④ 仪表电源：220V AC，（9~30）V DC 基本配置： 1点开关量输入——用于外部清零； 2点继电器输出——用于比较控制输出，可以组态5种输出方式 外供精密电源 10V（≥150mA） 扩展功能： 可以增加变送、通讯功能，但变送、通讯功能只能选其一，不能同时增加。 ① 变送输出 ② 通讯接口：RS232或RS485 选型表内容代码及说明 CHB-IC 1点开关量输入——用于外部清零；2点继电器输出——用于比较控制输出，可以组态6种输出方式；外供精密电源 10V（≥150mA） 输出接口，可以增加变送、通讯功能，但变送、通讯功能只能选其一，不能同时增加。没有可省略。 A1:(4~20)Ma S1:RS-232 S2:RS-485

# 广州铭鸿自动化仪表有限公司

| 企业地址： | 广州市番禺区石基镇前锋工业园 | 企业邮编： | 510665 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-29807877 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 020-29807878 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gd-minbo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fhku938@163.com | 联系人： | 蔡世威 |
| 企业全称： | 广州铭鸿自动化仪表有限公司 |

广东流量计 广州流量计 微型流量计 高精度流量计 液位计 物位料位计 记录仪 分析仪表 压力差压力变送器厂家

广州铭鸿自动化仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >散热/制冷设备'>磁致伸缩线性位移（液位）传感器 | 2021年2月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>智能电磁流量计 | 2019年7月3日 |
| >仪器/仪表'>智能巡检仪XSLC-16V0 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSDAL多通道数字式位移控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD4智能多通道显示控制仪 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD2多通道仪表控制调节仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSEW单通道热工表数显仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSK检测控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>速度应变传感器XSB5称重仪表 | 2019年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关