# XSEW单通道热工表数显仪表

| 产地： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月9日 |
| 产品名称： | XSEW单通道热工表数显仪表 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

产品描述 0.05级精度，测控速度每秒10次～400次可设置。 显示范围-99999～99999。 模拟量万能输入，输入信号类型增加，且可设置。 可选配1～4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值上限、偏差值下限、故障报警七种基本报警方式与四种待机报警方式。（待机报警方式：指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警，当测量值进入不输出区间后建立待机条件，此后正常报警）。 标准化程度提高，功能丰富。包括：输入信号故障处理，测量值清零，峰值、谷值获取，10段折线修正等功能。 可选配变送、通讯。 产品特色 热工表泛指用于常用热工量测量及控制的仪表。常用热工量一般包括温度、湿度、压力、液位、物位及成分等。 单通道热工表公开推荐销售的包括4个系列产品，主要的差别在测量精度、测控速度及可选配的功能方面。 XSEW系列是高精度型，精度等级为0.05级。测控速度可设置，可达每次400次，兼顾了精度和速度的要求。 XSEW- 0.05级测量精度，测控速度10次/秒～400次/秒可设 外形尺寸 AH 160×80×125 横式 开孔尺寸：152×76 (注①) CH 96×48×82 横式 开孔尺寸：92×45 (注②) 面板规格 单6位LED显示 报警（选件）（250V AC/3A，阻性负载） AH T1～T4 1～4点报警继电器输出，均为常开+常闭双触点 O1～O4 报警为OC门输出（电压应小于40V DC，电流应小于40mA） CH T1～T2 1～2点报警继电器输出，均为常开+常闭双触点 O1～02 报警为OC门输出（电压应小于40V DC，电流应小于40mA） T3 3点报警继电器输出，均为单常开触点 O3 报警为OC门输出（电压应小于40V DC，电流应小于40mA） 接点输入（选件） K 1点外部开关量输入，用于清零 变送（选件）（分辨率：1/3000；负载能力600Ω） （适用于测控速度200次/秒以下的变送速度） A1 电流输出（4～20）mA、（0～20）mA、（0～10）mA A2 电压输出（0～5）V、（1～5）V A3 电压输出（0～10）V A4 电压输出（-5V～+5V） A5 电压输出（-10V～+10V） 快速变送(选件) F 适用于测控速度200次/秒及以上的变送速度 外供电源（选件） B1 24V±5% 50mA以下 B2 12V±5% 50mA以下 B3 10V±5% 50mA以下 通讯（选件）（通过仪表参数可选：Modbus-RTU或TC-ASCII通讯协议） S1 RS232接口 S2 RS485接口 电源规格 V0 100-240 V AC 50/60 Hz V1 10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC 注①：A尺寸仪表 选择1点开关量输入时，仪表的变送输出和通讯功能只能二选一。 注②：C尺寸仪表 选择外供电源时，仪表的1点开关量输入、变送输出和通讯功能只能三选一（此时通讯仅支持RS485）； 选择1点开关量输入时，仪表的外供输出、变送输出和通讯功能只能三选一。

# 广州铭鸿自动化仪表有限公司

| 企业地址： | 广州市番禺区石基镇前锋工业园 | 企业邮编： | 510665 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 020-29807877 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 020-29807878 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gd-minbo.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fhku938@163.com | 联系人： | 蔡世威 |
| 企业全称： | 广州铭鸿自动化仪表有限公司 |

广东流量计 广州流量计 微型流量计 高精度流量计 液位计 物位料位计 记录仪 分析仪表 压力差压力变送器厂家

广州铭鸿自动化仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >散热/制冷设备'>磁致伸缩线性位移（液位）传感器 | 2021年2月28日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>智能电磁流量计 | 2019年7月3日 |
| >仪器/仪表'>智能巡检仪XSLC-16V0 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSDAL多通道数字式位移控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD4智能多通道显示控制仪 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSD2多通道仪表控制调节仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>XSK检测控制仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>速度应变传感器XSB5称重仪表 | 2019年5月9日 |
| >仪器/仪表'>CHB力值显示控制仪 | 2019年5月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关