# 一体分体插入式大口径智能电磁流量计

| 产地： | 辽宁 大连 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年5月17日 |
| 产品名称： | 一体分体插入式大口径智能电磁流量计 |
| 产品分类： | 工业用品 工业设备 |

一体分体插入式大口径智能电磁流量计 一体分体插入式大口径智能电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量仪表，它在保留管道式电磁流量计优点的基础上，针对超大管径电磁流量计安装困难，费用大等缺陷，根据尼库拉磁（NIKURADS）原理，用电磁方法通电测量流体的平均流速，从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后，插入式电磁流量计可在不停水的情况下安装，也可以在铸铁管道，水泥管道上安装。插入式电磁流量计的研制成功，为流体流量的检测提供一种新手段。插入式电磁流量计在官道流量检测中，安装简单，可不断流，现场课带压开孔，具有绝对的安装优势与价格优势。 1.流速：0.01m/S-15m/S 2.供电：220VAC或24VDC；电池供电型电磁流量计拥有 3.6V内置锂电池供电，连续工作时间大于5年 3.显示：LCD液晶背光显示屏 4.精度：0.3%-0.5% 5.流体电导率：5μs/cm 6.压力等级：0.6MPa-4.0MPa,其他压力可定制 7.信号输出：4-20mA, RS485, 脉冲输出，报警信号输出 8.通讯协议：MODBUS; HART, PROFIBUS协议可选 9.功耗：小于20W 10.环境湿度：5%-95% 11.环境温度：-10~60℃ 12.衬里：聚四氟乙烯，聚氟合乙烯，聚全氟乙丙烯，局铝锭橡胶，聚氨酯橡胶可选，其他可定制 13.信号电极：固定式，刮刀式 14.电极材质：不锈钢，哈氏合金B, 哈氏合金C，钛，钽，铂铱合金，不锈钢涂覆碳化钨 15.连接方式：国标法兰 16.防护等级：IP65或IP68 17.分体式电缆长度：标配10米，更长可定制

# 大连恒越测控科技有限公司

| 企业地址： | 北岗街民开巷 | 企业邮编： | 116000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18641133087 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 辽宁 大连 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 176973215@qq.com | 联系人： | 杨经理 |
| 企业全称： | 大连恒越测控科技有限公司 |

恒越测控科技有限公司致力于工控设备以及分析仪器等产品的研发、生产与销售。工控设备涉及流量、液位、温度、压力、速度、位置、频率、厚度、张力、相位等。分析仪器主要涉及环境监测以及石油化工等。

大连恒越测控科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>分体防爆式超声波液位计 | 2019年5月31日 |
| --- | --- |
| >工业设备'>卡箍卫生型高精度智能电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >工业设备'>电池供电型电磁流量计 | 2019年5月17日 |
| >仪器/仪表'>防爆式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>盘装式超声波流量计 | 2019年3月27日 |
| >仪器/仪表'>带打印功能便携式超声波流量计 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电大口径超声波工业水表 | 2019年3月22日 |
| >仪器/仪表'>电池供电一体分体插入式智能电磁流量计 | 2019年3月15日 |
| >仪器/仪表'>壁挂外夹插入管段式超声波流量计 | 2019年3月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关