# 铠装热电阻WZPK2-238/235

| 产地： | 安徽 滁州天长 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年6月29日 |
| 产品名称： | 铠装热电阻WZPK2-238/235 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

铠装热电阻WZPK2-238/235 产品名称： WZP系列铠装热电阻 产品型号： WZPK2-238/235等 产品特点： 1）热响应时间少，减小动态误差； 2）直径小，长度不受限制； 3）测量精度高； 4）进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定； WZP系列铠装热电阻详细资料： 产品介绍： 一、概述 铠装铂电阻作为一种温度传感器，它比装配式铂电阻直径小，易弯曲，适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。其可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测，并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用，由于它具有良好的电输出特性，可为显示仪、记录仪、调节器、 扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。铠装热电阻外保护管采用不锈钢，内充满高密度氧化物质绝缘体，因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣的场合。铠装铂电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成。 二、工作原理 铠装热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 三、主要特点 1）热响应时间少，减小动态误差； 2）直径小，长度不受限制； 3）测量精度高； 4）进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定； 四、常温绝缘电阻 热电阻在环境温度为15—35°C，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 五、主要技术参数 产品执行标准 IEC751； JB/T8623-1997； JB/T8622-1997； 六、测量范围及允差 型 号 分 度 号 测温范围°C 精度等级 允 差 WZPK Pt100 -200­­-+500 A级 ±（0.15+0.002 ltl） WZPK Pt100 -200­­-+500 B级 ±（0.30+0.005ltl） 七、偶丝直径及材料 引线形式 套管直径 套管材质 Pt100 单支式 Φ3 1Cr18Ni9Ti Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 双支式 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 八、热响应时间 套管直径 热响应时间 Ф3 ≤3 Ф4 ≤5 Ф5 ≤8 Ф6 ≤12 Ф8 ≤15 九、测量端结构形式 十、安装固定形式 ○卡套螺纹接头 代号和尺寸 铠装阻外径d Φ8 Φ6 Φ5 Φ4 Φ3 M M16×1.5 M12×1.5 S 22 19 ○卡套法兰盘 代号和尺寸 铠装阻外径d Φ8 Φ6 Φ5 Φ4 Φ3 D Φ60 Φ50 D0 Φ42 Φ36 D1 Φ24 Φ20 S 22 19 d0 Φ9 Φ7 十一、铠装铂电阻分类形式 ○接线盒分类 十二、型号命名方式 十三、选型须知 1)型号 2)分度号 3)精度等级 4)安装固定形式 5)长度或插入长度 例A：铠装热电阻，Pt100型，I级，固定螺纹M16×1.5，长度450mm，插入长度300mm。WZPK-220，Pt100，L=450×300，I级，M16×1.5。

# 安徽久跃仪表有限公司

| 企业地址： | 天长经济开发区28号 | 企业邮编： | 239300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0550-7514987 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0550-7514977 | 公司所在地： | 安徽 滁州天长 |
| 公司网站： | http://www.jiuyueyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3225951618@qq.com | 联系人： | 戴工 |
| 企业全称： | 安徽久跃仪表有限公司 |

安徽久跃仪表有限公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市，交通便利，南接历史文化名城南京，东连旅游胜地扬州。我公司是集科工贸一体的企业，专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表、电线电缆研制、开发与生产，公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等行业。

安徽久跃仪表有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>铠装热电阻WZPK2-225¦226 | 2019年6月29日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>WZPK2-325+324铠装热电阻 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>铠装热电阻WZPK2-328¦326 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>WZPK2-136%138铠装热电阻 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>铠装热电阻WZPK2-134¦135 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>WZPK2-335/334铠装热电阻 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>铠装热电阻WZPK2-338-336 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>WZPK2-234 233铠装热电阻 | 2019年6月29日 |
| >仪器/仪表'>WZPK2-236铠装热电阻 | 2019年6月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关