# 丝印免烘烤五金油墨

| 产地： | 上海 嘉定区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年7月3日 |
| 产品名称： | 丝印免烘烤五金油墨 |
| 产品分类： | 化工 油墨 |

丝印免烘烤五金油墨销售厂家！ 1. 适用范围: 各种五金、金属、合金、玻璃、陶瓷、电镀、石材、喷粉表面、?阳极氧化铝表面及烤（喷）漆面等 2. 稀释剂: 用本公司稀释剂。洗网用洗网水 3. 用量:用300目网版每公斤约可印30平方米. 4. 干燥方法:自然挥发干燥的油墨, 墨层表干时间5-10分钟：实干时间在24小时以内. 48小时后达到最佳性能 5．或添加TA-9硬化剂10%可增加附着力及耐磨测试。 6．烤箱80℃烘烤20分钟佳能更优。 【二测试方法（完全干燥后）】 1、划百格后用3M胶纸剥离最少3次以上,无掉墨现象. 2、用浸有纯度99%的酒精的棉球，500G力在油墨表面来回擦拭200次无脱色。 【三、油墨使用注意事】 1．试印确认符合要求后再批量生产。 2．做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。 3．需要套色时，应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。 4．附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要墨层完全固化后方可检测。 5．未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。 6. 添加固化剂后的使用时限：加入固化剂后的油墨使用时间为4~6小时，环境温度越高使用时间越短，剩余油墨不可回收。 【四、油墨使用安全规则】 1、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。 2、使用时注意施工场所的通风状况良好。 3、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。 4、对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透性手套。

# 上海凯贤印刷科技有限公司

| 企业地址： | 上海市嘉定区沪宜公路6106号 | 企业邮编： | 201800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59507952-107 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： | 021-59507635-106 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shkaixian.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | zhao445850506@qq.com | 联系人： | 赵绿林 |
| 企业全称： | 上海凯贤印刷科技有限公司 |

海凯贤印刷科技有限公司是一家以油墨生产.印刷耗材贸易.印刷加工为一体的公司。

上海凯贤印刷科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >油墨'>喷漆面自干五金油墨 | 2019年7月6日 |
| --- | --- |
| >油墨'>移印烤漆面五金油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>烤漆面五金移印油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>丝印烤漆面五金油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>烤漆面五金丝印油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>烤漆面五金自干油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>烤漆面自干五金油墨 | 2019年7月6日 |
| >油墨'>免烘烤五金移印油墨 | 2019年7月3日 |
| >油墨'>免烘烤五金丝印油墨 | 2019年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关