# 手感漆表面丝印油墨

| 产地： | 上海 嘉定区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年7月4日 |
| 产品名称： | 手感漆表面丝印油墨 |
| 产品分类： | 化工 油墨 |

手感漆表面丝印油墨销售厂家！ 适用范围：手感漆专用油墨各种喷过手感漆、橡胶漆、弹性漆的工件表面丝印、移印。 印刷： 选用网目为250-350目的网板。 1．用配套专用稀释剂开 2．用718洗网水洗网 3．添加10%的配套硬化剂增加附着力提高产品的通用性和墨层硬度。 干燥时间： 表干时间自然挥发5-10分钟，实干时间在添加10%硬化剂，必需烘烤干燥65℃烘烤60分钟；80℃烘烤30分钟；后达最佳性能； 测试（完全干燥后）： 1．3M胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起没异状。 2．500克力橡皮耐磨60次，耐酒精50次以上 测试方法（完全干燥后）： 1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面，45度角迅速拉起不脱油; 2、纯度99%的工业酒精，一千克砝码用棉布包住在油墨表面，以水平力来回拉200次无脱色; 3、耐磨：橡皮擦500g力水平来回擦300次。 使用方法： 1．建议用我公司专用稀释剂进行稀释，不建议使用783慢干稀释剂稀释，使用前应充分搅拌，用后随时密封。 2．搅拌时加本公司配套开油水10-12%，稀释到印刷适合粘度，移印稀释使用移印专用稀释剂；用718洗网水清洗。 3．不得与其它类型油墨混合使用，否则容易出现其他附着力，化学反应等不良现象。 4. 加入固化剂的油墨使用时限为8小时，过期请弃用，剩余油墨不可回收 注意事项： 1．各种承印物料的外观相似，但可能会是不同的材料，客户需先试印，确其符合要求后，再批量生产。 2．在移印过程中，如出现拉丝或散开，可适当加入一些慢干膏即可; 3．环境温度过高，将会影响油墨原有质量。白色超越150都会变色，烘烤时请用木质材料垫底进行烘烤，不得直接接触铁 4．根据气候变化，请远离火源，阴暗处15度-30度环境下存放

# 上海凯贤印刷科技有限公司

| 企业地址： | 沪宜公路6106号 | 企业邮编： | 201806 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59507952 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： | 021-59507635-106 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shkaixian.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 18621976970@163.com | 联系人： | 赵绿林 |
| 企业全称： | 上海凯贤印刷科技有限公司 |

专业销售各种丝印移印油墨，各种丝印移印耗材等

上海凯贤印刷科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >油墨'>丝印橡胶漆表面油墨 | 2019年7月4日 |
| --- | --- |
| >油墨'>橡胶漆表面丝印油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>移印手感漆表面油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>手感漆表面移印油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>丝印手感漆表面油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>移印弹性漆表面油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>弹性漆表面移印油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>丝印弹性漆表面油墨 | 2019年7月4日 |
| >油墨'>弹性漆表面丝印油墨 | 2019年7月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关