# 丝印喷粉面五金油墨

| 产地： | 上海 嘉定区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年7月9日 |
| 产品名称： | 丝印喷粉面五金油墨 |
| 产品分类： | 化工 油墨 |

承 印 物：铝板，铁板，铜板，不锈钢板等金属；玻璃，电镀制品。 最终产品举例：铝制品，铁制品，不锈钢制品，玻璃，电镀制品。 产品特性：1、亮光，对铝板及铁板有良好的附着力，耐胶粘及指刮无明显脱落。 2、有较快的表干性,约20-30分钟。 3、一般玻璃及铁制品印刷时可无需加硬化剂，特殊的可加1-5％的901硬化剂，以提高硬度。 4、高亮光，高硬度，单组分，自干 (如烘烤可提高附着力)。 使用方法：1、网目：150-350网目。 2、网版：耐有机溶剂感光胶制作网版。 3、刮刀：60-90℃,耐溶剂刮刀,如聚胺脂刮刀。 4、用量：每公斤用300目网版可印刷40平方米。 5、印刷（印前准备,印刷过程）。 A) 稀释及清洗：使用前先加10-20％溶剂稀释油墨后印刷；连续印刷，间断印刷后 应用洗网水清洗。 B) 可使用溶剂：1、 719快干水，718中干水，建议使用防白水。 2、以上型号可根据需要混合使用。 C) 干燥(自然干燥时间)：自然挥发干燥,表干需15分钟，实干测试附着力24小时以上(因气候及印刷环境不同有差异)。 D) 干固(加快干燥时间)：可用120℃温度热风吹干及烘干（10-30分钟能完全干透）。 E) 添加剂.催化剂：根据实际情况选用消泡剂,抗油剂,哑光剂，固化剂。 F) 附着力测试：印刷于铝板底材上用胶粘及指刮无明显脱落。 G) 清洗网版：用有机溶剂，如YB-01洗网水清洗网版。 注意事项： 1、使用前应将油墨充分搅拌均匀,在48小时后测试附力. 2、本系列油墨有需要稀释，请与我公司联系，我公司提供专用稀释剂。 3、此资料为本司实验结果，仅供参考，客户需实施确认实验后，再设定适宜的使用条件。

# 凯贤实业（上海）有限公司

| 企业地址： | 外冈镇西冈身路777号 | 企业邮编： | 201806 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59507952 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： | 021-59507635 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shkaixian.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1366305253@qq.com | 联系人： | 赵绿林 |
| 企业全称： | 凯贤实业（上海）有限公司 |

凯贤实业（上海）有限公司是一家以印刷油墨.印刷耗材贸易.印刷加工为一体的公司

凯贤实业（上海）有限公司 生产制造的其它产品：

| >油墨'>阳极氧化铝金属移印油墨 | 2019年7月10日 |
| --- | --- |
| >油墨'>阳极氧化铝金属丝印油墨 | 2019年7月10日 |
| >油墨'>阳极氧化铝自干金属油墨 | 2019年7月10日 |
| >油墨'>移印喷粉面五金油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金移印油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金丝印油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金自干油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面自干五金油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>移印喷塑面五金油墨 | 2019年7月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关