# 阳极氧化铝金属移印油墨

| 产地： | 上海 嘉定区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年7月10日 |
| 产品名称： | 阳极氧化铝金属移印油墨 |
| 产品分类： | 化工 油墨 |

阳极氧化铝金属移印油墨销售厂家 1、适用范围：本产品主要用于金属、电镀、氧化铝、电解板、铝塑板、喷（烤）漆、喷塑等制品的丝印及移印。 2、产品特性：亮光、免烘烤、耐酒精、耐手汗、耐水泡、耐冲压。 3、稀释剂：用本公司B-03专用稀释剂或783稀释油墨，用718洗网水清洗网版。 4、固化剂：单组份使用，不需要添加固化剂；如有特殊要求可选择添加本公司JS-9固化剂用于增加油墨附着力及性能，添加量为10%-15%。 5、油墨调配：开罐使用前应充份搅拌，然后取所需量油墨加入稀释剂稀释至合适的印刷粘度进行印刷。 6、网版及刮胶：适合80T-140T（200目-350目）聚脂网纱，聚氨脂PU油性刮胶。 7、干燥条件及时间： 干燥温度 25℃ 60℃ 80℃ 100℃ 干燥时间 24小时 40分钟 30分钟 20分钟 本产品烘烤温度不可超过100℃。 【性能检测】 1、3M胶带划百格测试：100%无脱落 2、耐冲压测试：1mm厚铝板180°折弯无变化。 3、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回50次无脱色。 4、耐手汗耐试：用大拇指紧压印刷面5分钟后，再用力来回磨擦100次无脱色。 5、耐水性测试：用常温自来水浸泡24小时，3M胶带划百格测试，100%无脱落。 【注意事项】 1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。 2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。 3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测， 需要完全固化后方可检测。 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。

# 凯贤实业（上海）有限公司

| 企业地址： | 外冈镇西冈身路777号 | 企业邮编： | 201806 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-59507952 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： | 021-59507635 | 公司所在地： | 上海 嘉定区 |
| 公司网站： | http://www.shkaixian.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1366305253@qq.com | 联系人： | 赵绿林 |
| 企业全称： | 凯贤实业（上海）有限公司 |

凯贤实业（上海）有限公司是一家以印刷油墨.印刷耗材贸易.印刷加工为一体的公司

凯贤实业（上海）有限公司 生产制造的其它产品：

| >油墨'>阳极氧化铝金属丝印油墨 | 2019年7月10日 |
| --- | --- |
| >油墨'>阳极氧化铝自干金属油墨 | 2019年7月10日 |
| >油墨'>移印喷粉面五金油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金移印油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>丝印喷粉面五金油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金丝印油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面五金自干油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>喷粉面自干五金油墨 | 2019年7月9日 |
| >油墨'>移印喷塑面五金油墨 | 2019年7月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关