# 五金冲压件清洗剂

| 产地： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月11日 |
| 产品名称： | 五金冲压件清洗剂 |
| 产品分类： | 化工 有机化工原料 |

五金冲压件清洗剂 KX-130D本产品是溶剂型速干金属零件清洗剂，广泛用于钢、铁、铜、铝、不锈钢等各种金属的表面脱脂去污处理。如发动机、发电机、减速机、涡轮、电容器、轴承、模具、螺钉、齿轮、压延薄板等。 产品特点 ◆ 极强的洗净能力，能彻底清除油污、水分、粉尘等各类污物，可安全替代 F113 和三氯乙烯、四氯化碳等有害溶剂。 ◆ 无腐蚀，本品对钢、铁、铜、铝、不锈钢等金属无腐蚀。 ◆ 气味和皮肤刺激性小，对人体的安全性较高，可创造一个较好的清洗环境。 ◆ 可快速完全挥发，无任何残留，节省工时。 ◆ 安全，本品无闪点，没有汽油、稀料等物质的引火危险。 理化指标 产品名称 KX-130D 外 观 Colour ASTM 澄清无色液体 沸点范围 ASTMD1078 ℃ 130~165 密 度 Density @15℃ kg/dm3 0.74 运动粘度 Viscosity @25℃ mm2/S 1.02 挥发速率 @25℃ min 1.6 闪点（闭口） ASTM D56 ℃ 21 自燃温度 ℃ ＞200℃ 芳烃含量 EC-A-A05 wt% 0.01 KB值 33 使用方法 ◆ 可采用喷洗、浸泡、擦刷及机械、超声波等清洗方法。 注意事项 ◆ 有脱脂作用，不宜长时间接触皮肤，使用时注意通风换气。 ◆ 清洗橡胶、塑料部件前，请做试验，无腐蚀开裂后才可使用。

# 北京然斯康波达科技有限公司

| 企业地址： | 北京市房山区长阳镇圣水北大街1号 | 企业邮编： | 102445 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-52837782 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 010-69391843 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.wkesh.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | beijingkexi@yahoo.com.cn | 联系人： | 闫里波 |
| 企业全称： | 北京然斯康波达科技有限公司 |

公司专业生产安全环保碳氢清洗剂、替代三氯乙烯清洗剂、三氯乙烯替代品¦替代汽油清洗剂¦替代煤油清洗剂¦线路板清洗剂¦电路板清洗剂¦松香清洗剂¦助焊剂清洗剂¦无闪点清洗剂¦安全型环保清洗剂¦替代141B清洗剂

北京然斯康波达科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >化学试剂'>替代120号汽油清洗剂 | 2018年8月11日 |
| --- | --- |
| >有机化工原料'>三氯乙烯替代品 | 2018年8月11日 |
| >催化剂/化学助剂'>单一组份碳氢清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>高级金属清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>线路板清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>光学镀膜玻璃清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>机械设备清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >有机化工原料'>变压器清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >有机化工原料'>发电机转子定子清洗剂 | 2018年8月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关