提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# DZB隔爆型ZB60-24

| 商机面向地区： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月3日 |
| 商机联系人： | 魏伟 |
| 供求电话： | 15371285255 |
| 电子邮件： | 206066254@qq.com |
| 销售信息： | 供应 DZB隔爆型ZB60-24 |

DZB隔爆型ZB60-24阀门电动装置，ZB系列隔爆型阀门电动装置的性能不仅执行JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术要求》的规定而且执行GB3836.1-2000《爆炸型气体环境用电气设备第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及Q/320412BSK001－2007《矿用阀门电动装置技术条件》的规定。 防爆型式为：矿用隔爆型，防爆标志为Ex dⅠ。 工作环境和主要技术数据 1. 电机电压：常规为380V，50Hz，（特殊订货可380V～660V，50Hz，60Hz） 控制电压：常规为220V, 50Hz，（特殊订货可60Hz） 2. 工作环境： 2.1 环境温度：-20～60℃ 2.2 环境相对湿度：≤90%（25℃时） 2.3 工作环境不含有腐蚀性、易燃、易爆的介质； 2.4 防护等级 IP55（特殊订货可达IP68） 3. 短时工作制，时间定额为10分钟；主要型号有：DZB10-24 DZB20-24 DZB30-24 DZB45-24 DZB60-24 DZB90-24 DZB120-24 DZB180-18 DZB250-18 DZB350-18 DZB500-18 ZB10-24 ZB20-24 ZB30-24 ZB45-24 ZB60-24 ZB90-24 ZB120-24 ZB180-18

# 扬州华通电动阀门控制有限公司

| 企业地址： | 邗江区杨庙镇工业园区 | 企业邮编： | 225125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15371285255 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0514-82151855 | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1061312887@qq.com | 联系人： | 魏伟 |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门控制有限公司 |  |  |

扬州华通电动阀门制造有限公司，位于国家风景名胜区扬州瘦西湖畔，交通便利。我公司是江苏阀门行业的重点骨干企业，积有几十年的铸造、设计、制造阀门及阀门电动装置、阀门气动装置的丰富经验。技术力量雄厚，生产工艺先进，有完善的检测手段及质量保证体系。

扬州华通电动阀门控制有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >其它'>YDF电机 YDF-212-4 | 2018年7月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>DKJ-210 DKJ-310 | 2018年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>扬州智能电装SKZ-410 | 2018年7月3日 |
| 供应 >其它'>YDF-211-4现货电机0.18kw | 2018年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>Z15-18W电动装置 | 2017年2月9日 |
| 供应 >仪器/仪表'>QDA-20 | 2018年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ZYS电动执行器ZYS-50 | 2018年7月3日 |
| 供应 >仪器/仪表'>381系列执行器381LSB-50/30 | 2018年7月3日 |
| 供应 >其它'>YDF-WF-231-4交流电机 | 2018年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关