提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# RTY3000数控侧孔钻 衣柜板水平钻

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年2月24日 |
| 商机联系人： | 吴经理 |
| 供求电话： | 13690317927 |
| 电子邮件： | fsycjx@126.com |
| 销售信息： | 供应 RTY3000数控侧孔钻 衣柜板水平钻 |

CK-3000B数控侧孔钻参数 钻孔尺寸：∮3-∮15mm 钻孔深度：0-35mm 工作厚度：10-50mm 工作最小宽度70mm 进给速度：40m/min 空气压力：0.6MPA 钻孔电机功率：2.2KW 进给电机功率：0.4KW 总功率：2.6KW 工作电压：380V、50Hz 外形尺寸：3250*1950*1450mm 整机重量：1020KG 元成创数控侧孔钻优点： 1、双伺服驱动，精度高，速度快。 2、长料，短料三位一体孔；打木销孔，盲孔；长槽，段槽多种适用。 3、随机打孔：侧孔机光头可以红外线、激光扫描两次，实现随机打孔的需要 4、机器无需反复调整靠尺，大大提高打孔效率。 侧孔机由定位轴和攻孔轴两轴组成。 5、数控侧钻是一款经济实用的板式家具水平孔打孔设备。 6、大大节省了人工成本。适用于中小型板式家具加工厂。 7、专用智能家具设计生产软件完美结合，真正实现智能化生产。精度高，速度快。 8、各主运动导轨均采用了进口直线导轨，阻力小，精度高。 9、高精度齿条，齿面经高周波硬化处理齿条。长久耐用，永不变形。

# 佛山市元成机械厂

| 企业地址： | 顺德区伦教镇伦教工业区 | 企业邮编： | 528308 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15916097262 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0757－22183823 | 公司所在地： | 广东 佛山市 |
| 公司网站： | http://www.ycdpj.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | fsycjx@126.com | 联系人： | 吴经理 |
| 企业全称： | 佛山市元成机械厂 |  |  |

专业研制生产45度切角机/双头烙花机/木方多片锯/木板多片锯/方木断料机/等各类机械订造设计。本公司集研制开发、制造生产、市场营销、技术服务为一体的现代化企业，拥有一批高素质的机械设计专业人才，不断增设国内外先进高精密生产设备，可按客户的要求设计研造新型机械，欢迎新老客户来图来样订造机械。

佛山市元成机械厂 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>斜面45度钻孔机 斜角水平钻孔机 | 2018年2月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>JHB650木板多片锯机 纵向排锯机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >工业设备'>MTJ200木条多片锯 木方开条机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >切割设备'>江苏多锯片木条机 精密开条多片锯机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >切割设备'>1300木板多片锯 木板多锯片开条机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >切割设备'>405高速断料锯 铝材安全切割机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >木工工具'>厂家供应400多片锯机 实木开条机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >木工工具'>升降式切角机 精密切角机 | 2018年2月24日 |
| 供应 >工业设备'>木板切圆机 胶合板 | 2018年2月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关