提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# JJ91硅质密实剂

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 戴雷燕 |
| 供求电话： | 13268343062 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com |
| 销售信息： | 供应 JJ91硅质密实剂 |

JJ91硅质密实剂 1、介绍： 密实剂是由多种富含水泥活性、强化成分的无机原料，经过科学的技术工艺复配而成的高性能绿色新型外加剂。本品掺入混凝土后，可显著提高抗渗性和减少收缩、防止开裂，能有效阻止水分子渗透，显著提高混凝土强度。密实剂易融于水，搅拌后在混凝土中均匀分布，与水泥水化析出物发生化学反应，生成结晶体和凝胶体，减小了混凝土的体积收缩，提高了混凝土的抗裂性。同时，凝胶体在生长过程中，将水泥石中的孔隙填充和堵塞，切断毛细管道的连通，使混凝土内部的孔隙率变小，密实度和抗渗性提高。符合《混凝土外加剂》的技术要求。 2、产品特性 （1）抗渗性：具有高抗渗性，掺入本品的混凝土抗渗指标可提高2～4倍，达到P8-P30。 （2）抗冻性：能显著提高混凝土抗冻性能，冻融循环200次动弹模量大于70%。 （3）密实性：可降低混凝土内部的孔隙率40%以上能有效的减少毛细孔及大孔的数量。能显著提高混凝土 抵御有害离子（氯离子、硫酸根离子等）的侵入和侵蚀。 （4）不透水性：用于配置防水抗渗混凝土时，可提高抗渗等级S8-18以上； （5）安全性：氯离子含量低，对钢筋无腐蚀、无锈蚀。 （6）环保性：无毒、无害，对健康和环境均安全。 （7）、掺量：3％ （与水泥的比重）； 3、适用范围 （1）铁路桥梁、隧道、立交桥、道路、机场建筑等重点工程。 （2）隧道衬砌、涵洞框架结构、建筑及地下防水工程用混凝土的抗裂防水。 （3）无砟轨道现浇混凝土道床板、混凝土底座、混凝土承台、桥墩及其它混凝土结构抗渗密实。 4、 使用方法及注意事项 （1）直接加入砂浆或混凝土搅拌机内，搅拌时间比正常搅拌延长30～60秒，计2分半或3分钟。 （2）混凝土配合比设计与普通混凝土相同，但水泥用量应不得少于300kg/m3。 （3）选用新鲜不过期的硅酸盐或普通硅酸盐水泥，水泥活性、安定性良好，水泥标号一般为P•O 32.5或 P•O 42.5。 （4）砂、石应级配良好，含泥量少并符合有关规定。 （5）混凝土要振捣密实，不滑振，不强振，混凝土、砂浆要抹压密实。 （6）砂浆或混凝土要及时覆盖湿草袋，加强湿润养护，一般养护时间不少于7-14天，也可使用混凝土养 护剂养护。 离地贮存于干燥通风的室内。

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区良田工业园仁和北街316 | 企业邮编： | 510550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13268343062 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzadis.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com | 联系人： | 戴雷燕 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |  |  |

广州爱迪斯建筑材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的专业化新型防水建材企业，其座落在广东的省会城市——广州市白云区

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>环氧基硅烷改进型浸渍液 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>单组份水性聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份聚氨酯密封胶 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份水固化聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>彩色钢结构专用防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>瓷砖强力粘结剂（背涂胶） | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>SBS改性沥青防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>RG聚合物水泥基防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>湖南JRK三防一体化弹性防水防腐涂料 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关