提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 湖南JRK三防一体化弹性防水防腐涂料

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 戴雷燕 |
| 供求电话： | 13268343062 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com |
| 销售信息： | 供应 湖南JRK三防一体化弹性防水防腐涂料 |

JRK三防一体化弹性防水防腐涂料 一、产品介绍：JRK 三防一体化弹性防水防腐涂料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份乳液型、高分子的理想环保防水防腐涂料。 二、产品优点：1、施工方便：产品为单组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防腐及防渗透性。3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。4、本产品无毒、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。 三、、适用范围：1、地下建筑工程各部位的防水防腐，如结构底板、侧墙，护土墙等；2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水厂的防水工程；4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。 四、、使用方法：使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜。 五、、施工要点：爱迪斯防水让生活更完美1、基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。2、涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。3、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在***后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。4、理论材料用量：厚度 1mm 为 1.2~1.5kg/㎡。 、注意事项：1、水泥砂浆保护层应避及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。2、本产品宜在 5℃以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。3、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。八、产品包装：产品包装为 50kg/桶。防水防腐材料,Jrk三防一体化弹性防护涂料.

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区良田工业园仁和北街316 | 企业邮编： | 510550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13268343062 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzadis.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | dai0619@163.com | 联系人： | 戴雷燕 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |  |  |

广州爱迪斯建筑材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工及售后服务于一体的稳步快速发展的专业化新型防水建材企业，其座落在广东的省会城市——广州市白云区

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>环氧基硅烷改进型浸渍液 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>单组份水性聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份聚氨酯密封胶 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>单组份水固化聚氨酯防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>彩色钢结构专用防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>瓷砖强力粘结剂（背涂胶） | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>SBS改性沥青防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>RG聚合物水泥基防水涂料 | 2018年8月2日 |
| 供应 >防水材料'>JJ91硅质密实剂 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关