提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 爱迪斯FYT-2聚合物桥面防水涂料

| 商机面向地区： | 广东 广州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2018年8月8日 |
| 商机联系人： | 何嘉新 |
| 电子邮件： | 864595774@qq.com |
| 销售信息： | 供应 爱迪斯FYT-2聚合物桥面防水涂料 |

产品介绍： FYT-2聚合物桥面防水涂料(H-C-202)可以单独使用，也可以与FYT-1改进型防水涂料复合使用，用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面漏水而引起的钢筋腐蚀提高桥体的使用寿命，FYT-1与FYT-2的各项性能指标经建设部评估为国内领先水平。 产品特性 1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。 3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。 适用范围 适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。 技术指导 主要技术指标（依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）. 使用方法 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。 3、基层应干净、干燥、无积水。 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。 5、防水层施工步骤：（以三涂为例） 1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。 2)大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料。 3)第一遍涂料实干后即可涂第二遍料。 4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。 注意事项 1、涂料用量：0.5-1.0kg/㎡，涂膜厚度一般0.5~0.8.mm，喷涂0.3公斤/㎡. 2、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。 保存方式 产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。 包装 200公斤/桶、50公斤/桶。

# 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司

| 企业地址： | 白云区钟落潭镇良田仁和北街316号 | 企业邮编： | 510000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18922703692 | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： | 020-62928799 | 公司所在地： | 广东 广州市 |
| 公司网站： | http：//www.gzadis.com/ | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 864595774@qq.com | 联系人： | 苏舒 |
| 企业全称： | 广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 |  |  |

爱迪斯防水，让生活更完美

广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>PB型聚合物改性沥青防水涂料 | 2018年8月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >防水材料'>BMP-3溶剂反应型路桥防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>BBC-251道桥用改性沥青防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>ADS反应型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>高渗透JBS道桥专用防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>HC-206 HUG-13桥面防水剂 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯HB-V 改进型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯HUT-1反应型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |
| 供应 >防水材料'>爱迪斯FYT-1改进型桥面防水涂料 | 2018年8月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关