提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# HW18-1红外智能磁力搅拌器

| 商机面向地区： | 福建 厦门市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 实验室用品 |
| 发布日期： | 2018年9月27日 |
| 商机联系人： | 方 |
| 供求电话： | 0592-6153892 |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com |
| 销售信息： | 供应 HW18-1红外智能磁力搅拌器 |

红外智能磁力搅拌器 HW18-1 产品优点：该红外智能磁力搅拌器取代了 电热套、油浴锅等老式加热方式。控温采用PID自动控温，加热采用红外线辐射，用微晶玻璃隔联，使用更加安全，控温更精确，温度过冲小，使用寿命更长。加热定时时间长达9999分钟，具有温度、转速双显示。 技术参数： 电源：power AC220V+-10% 搅拌容量：（水）stirring capacity (water) 10-2000Ml 搅拌转速 ： Stirring speed 50-1500r/min 电机转矩：motor torque 80mN.M 加热功率：Heating power 500W 加热台面温度控温范围：Temperature control range of heating table 室温~280℃ 控温精度： temperature control accuracy +-0.1℃（测量的液体要搅拌） 传感器分度号：Sensor indexing PT100 数字显示：Digital display 温度、转速 保护温度：Protect the temperature 超温10℃ 工作台材质：Table material 凹型微晶玻璃 工作台尺寸：Table size φ165.50mm,深度44mm φ165.50mm,depth44mm

# 天美仪（厦门）环境科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 福建 厦门市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天美仪（厦门）环境科技有限公司 |  |  |

未填写

天美仪（厦门）环境科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >实验室用品'>R10 电动搅拌器 | 2018年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >化工设备'>六联不锈钢发酵罐 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>氙灯灯泡 | 2018年9月27日 |
| 供应 >实验室用品'>分析天平高性能Unibloc AP系列 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>高气密性双室三电极反应器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>高气密性单室三电极反应器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>Smart D6全自动智能蒸馏仪 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>UVF智能静音超声波清洗机 | 2018年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关