提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# R10 电动搅拌器

| 商机面向地区： | 福建 厦门市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 实验室用品 |
| 发布日期： | 2018年9月27日 |
| 商机联系人： | 方女士 |
| 供求电话： | 0592-6153892 |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com |
| 销售信息： | 供应 R10 电动搅拌器 |

电子式数显搅拌器，强扭矩设计，内置风扇能迅速均匀地散热，独特设计的空心轴电机可使搅拌杆自由插入并上下移动，适应多种容器。 适用工艺 适用于实验室多粘度体系液体的搅拌和混合。 功率150W 耗气量0.24m3/min 通气压力0-66bar 搅拌量 (H₂O)50-30000ml 最大处理粘度5000CP 空载转速3000rpm 转速显示无 搅拌轴最大转矩80Ncm 接触物料材质SS316L 过热保护无 标准搅拌桨配置四叶片螺旋搅拌桨 允许环境温度5-40℃ 允许相对湿度80% 搅拌桨固定钻夹头 转夹头夹持直径范围0.5-10mm 工作架、底座标配 工序类型分批处理 外形尺寸310×215×730 重量~7kg 包装纸箱

# 天美仪（厦门）环境科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 福建 厦门市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： |  |
| 电子邮件： | 2153860984@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天美仪（厦门）环境科技有限公司 |  |  |

未填写

天美仪（厦门）环境科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备'>六联不锈钢发酵罐 | 2018年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>氙灯灯泡 | 2018年9月27日 |
| 供应 >实验室用品'>分析天平高性能Unibloc AP系列 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>高气密性双室三电极反应器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>高气密性单室三电极反应器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >实验室用品'>HW18-1红外智能磁力搅拌器 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>Smart D6全自动智能蒸馏仪 | 2018年9月27日 |
| 供应 >化工设备仪器'>UVF智能静音超声波清洗机 | 2018年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关