提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 绳索张力计

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 量器量具 |
| 发布日期： | 2018年11月21日 |
| 商机联系人： | 刘圣田 |
| 供求电话： | 13410099523 |
| 电子邮件： | 13410099523@163.com |
| 销售信息： | 供应 绳索张力计 |

绳索张力测量仪，主要用于已经有张力的情况之下对绳索进行测量，例如：固定的幕墙拉索、绳索、钢丝绳、钢绞线、钢芯铝绞线、辅助的绳索、电气化铁路的接触线及承吊钢索的张力测量等。 一、主要用途及使用范围 适用于电力行业 桥梁、煤矿行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到钢索、绳索和钢丝绳拉力的场合。 二、主要功能特点 1、 具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，适用于任何场合。 2、 具有七种线径测量功能、测量范围更宽、节省成本,适用于柔性的，拉伸的索。 3、 如各种钢丝绳、高强度绳索等等……。 4、 精度等级：±3%～6%（取决于绳索形式和特点）。 5、 当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达±2％。 6、 绳索直径：16mm～28mm。测试量程：20T。 不同量程索力测定仪标定的索号如下表： SL—10 SL—20 SL—30 索号 直径 mm 量程（T） 索号 直径 mm 量程（T） 索号 直径 mm 量程（T） 1 φ10 5 1 φ≤16 10 1 φ≤22 15 2 φ12 5 2 φ18 10 2 φ24 15 3 φ14 10 3 φ20 15 3 φ26 20 4 φ16 10 4 φ22 15 4 φ28 20 5 φ18 10 5 φ24 20 5 φ30 30 6 φ20 10 6 φ26 20 6 φ32 30 7 φ22 10 7 φ28 20 7 φ34 30 有意向请直接电话或QQ联系我，可搜索深圳市金象源科技有限公司寻找联系方式 注意事项及维修保养 1、 手提张力仪时应握在手柄上，请勿握住手轮倒提，以免传感器损坏。 2、 预防高温、过潮，防止灰尘、腐蚀性介质及水等侵入仪器。 3、 对不经常使用的部件应保持清洁并做防锈处理。 4、 定期检查，保持仪器零部件的完整。 5、 每年检定一次。 6、 记载使用、维修情况。 7、 长时间不使用，应定期给机器通电并使其适当运行。建议每隔3个月给张力仪充一次电，充电时长为3-5个小时。充电时间不宜过长以免造成电池损坏。 8、 不要乱丢乱放，用后放入仪器箱中 电池在仪器内部，非专业人员请不要随便拆装仪器内部结构。 9、 请在相对湿度90%以下、-20~+60℃的温度范围内存放 10、 不建议用高量程索力仪测定小直径的索力以便于获得高精度数据，不要使用小量程索力仪检测大量程索力 以免造成索力仪传感器的损坏，详情请对比索力仪标定的索号对照表。 （禁止转载、转载请表明出处）

# 深圳金象仪器厂

| 企业地址： | 深圳宝安西乡宝源路鸿源大厦11楼 | 企业邮编： | 518133 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23060262 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-27901036 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： | http://www.zljcy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | liushengtian1989@163.com | 联系人： | 刘圣田 |
| 企业全称： | 深圳金象仪器厂 |  |  |

深圳市金象仪器厂一家以智能测试仪器产业为核心，是集科研、生产、标定、销售、服务为一体的综合性高科技企业，主要产品有预应力钢索张力测试仪、幕墙拉索张力测试仪、电缆张力测试仪、钢丝绳拉力测试仪、弹性吊索张力测试仪、绳索张力测量仪、中锚拉力测试仪等，公司始终致力于各种测试仪的研究与开发。

深圳金象仪器厂 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >量器量具'>电梯钢丝绳张力计 | 2018年11月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>绳索测力仪预应力钢索张力测试仪 | 2018年11月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>数显式推拉力计 推拉力测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>绳索张力检测仪 钢绞线拉力检测仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>玻璃幕墙拉索张力测试仪SL-30T | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>钢丝绳张力拉力检测仪器 绳索测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>钢索张力检测装置 拉索测力仪 | 2018年3月29日 |
| 供应 >仪器/仪表'>绳索拉力检测仪SL-20T | 2018年3月29日 |
| 供应 >建筑玻璃'>绳索张力检测仪SL-10T | 2016年5月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关