提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# U型硅碳棒

| 商机面向地区： | 河南 登封 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年11月24日 |
| 商机联系人： | 韩亚旭 |
| 供求电话： | 15038216779 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com |
| 销售信息： | 供应 U型硅碳棒 |

（1） 硅碳棒在空气中被加热后，表面形成致密的氧化硅膜，变成抗氧化的保护膜，起到延长寿命的作用。近年来，开发了各种涂层以防止硅碳棒裂化，用于有各种气体的炉内。 （2）给硅碳棒加的电流量越大，硅碳棒的表面温度越高。建议使用尽量小的表面负荷密度（功率）。请注意硅碳棒冷端记载的数值为空气中1000℃的电流、电压，与实际使用不一定相符。一般情况下，硅碳棒表面功率是由炉内温度和硅碳棒表面温度的关系求得，建议使用硅碳棒极限密度的的电流、电压，与实际使用不一定相符。一般情况下，硅碳棒表面功率是由炉内温度和硅碳棒表面温度的关系求得，建议使用硅碳棒极限密度的1/2-1/3数值的表面功率（W/ cm2） （3） 连续使用硅碳棒时，希望缓速增加电阻以维持长寿命。 （4） 硅碳棒尽可能并联。如果硅碳棒阻值不同，串联时电阻高的硅碳棒负荷集中，导致某一个硅碳棒电阻快速增加，寿命变短 （5） 硅碳棒的温度分布特性，新出货时的检查规格为在有效发热长度内为60℃以内才算合格，当然温度分布会随着其老化而变大的，最终可能达到200℃。具体温度分布变化也因炉内气氛、使用条件的不同而不同。。具体温度分布变化也因炉内气氛、使用条件的不同而不同。 （6） 硅碳棒随着使用温度越高寿命为越短，因此在炉膛温度超1400℃以后，氧化速度加快，寿命缩短，使用中注意尽量不要让硅碳棒表面温度过高。以后，氧化速度加快，寿命缩短，使用中注意尽量不要让硅碳棒表面温度过高。

# 郑州建业高温材料有限公司

| 企业地址： | 河南省登封市三里庄高新技术工业园区 | 企业邮编： | 452483 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15038216779 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河南 登封 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | sales@yhheater.com | 联系人： | 韩亚旭 |
| 企业全称： | 郑州建业高温材料有限公司 |  |  |

郑州建业高温材料有限公司是专业生产高温电热元件、钨钼材料的高新技术企业。主要产品有硅钼棒、硅碳棒、钼顶头、钼粉。

郑州建业高温材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>碳化硅电热元件 | 2019年12月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>硅碳棒 | 2019年2月11日 |
| 供应 >工业设备'>粗端大头硅碳棒 | 2019年1月17日 |
| 供应 >工业设备'>U型硅钼棒 | 2019年1月17日 |
| 供应 >工业设备'>螺纹硅碳棒 | 2018年11月29日 |
| 供应 >工业设备'>等直径硅碳棒 | 2018年11月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关