提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 厂家批发_地脚螺栓_7字地脚螺栓

| 商机面向地区： | 河北 永年区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2019年3月20日 |
| 商机联系人： | 刘经理 |
| 供求电话： | 18932715508 |
| 电子邮件： | 2940952364@qq.com |
| 销售信息： | 供应 厂家批发_地脚螺栓_7字地脚螺栓 |

河北固盾紧固件制造有限公司是以研发、生产、销售热镀锌地脚螺栓、Q235地脚螺栓、345B地脚螺栓、45#钢地脚螺栓、40cr地脚螺栓、高强度地脚螺栓、带板焊接地脚螺栓等紧固件产品为主，技术力量雄厚，工厂位于河北省邯郸市永年区，西邻京广线、东临京深高速，地理位置优越，交通便利。我们具备热镀锌螺栓全套加工制作工艺，完备的检测手段和生产技术，实行全天候服务。 地脚螺栓的简介： 地脚螺栓一般用材料碳钢，Q235钢，Q345，45#钢制作而成，常用于建筑，交通，五金，建筑工地等领域，其中用Q235钢（光圆）埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。Q345螺纹钢的话强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以许用应力值就是设计时的允许抗拉承载力。地脚螺栓在混凝土基础上安装时，将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用，在做房子打地基时候，也用于确保地基的稳定。 地脚螺栓种类： 1、固定地脚螺栓又称作短地脚螺栓，它与地基浇灌在一起。 2、活动地脚又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓。 3、胀锚地脚螺栓，往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。 4、粘接地脚螺栓，是近年来常用的一种地脚螺栓，其方法和要求和胀锚地脚螺栓基本相同。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不能受潮。 地脚螺栓的作用： 1、将固定地脚螺栓与地面用水泥等物品浇灌在一起，可用来固定较小振动和冲击力的设备。 2、活动地脚是一种可拆卸的地脚螺栓，可以固有强烈振动和冲击的大型设备。 3、胀锚地脚螺栓用于固定比较简单并且重量轻的的设备，它也是用来笃定简单设备的小件。 执行标准：GB/T 799-88 产品规格：M16-M120 长度：500mm--5000mm； 产品等级：常用等级：5.8级、6.8级、8.8级、10.9级、12.9级； 产品材质：相应的生产材质：Q235、45#钢、40Cr、35CrMo等材； 产品包装：袋装、箱装； 发 货 低：河北邯郸； 运输方式：汽运、铁路、海运； 表面处理：热镀锌地脚螺栓的常用表面处理有：热镀锌（热浸锌）、达克罗、多元复合粉末渗锌等。热镀锌地脚螺栓表面处理的好坏至关重要。 热镀锌原理：将铁件清洗干净，然后溶剂处理，烘干后浸入锌液中，铁与熔融锌反应生成一合金化的锌层，其流程为：脱脂--水洗--酸洗--助镀--烘干--热浸镀锌--分离--冷却钝化。

# 河北固盾紧固件制造有限公司

| 企业地址： | 刘营镇龙泉村南街村东 | 企业邮编： | 057150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18932715508 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0310-6705588 | 公司所在地： | 河北 永年区 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2940952364@qq.com | 联系人： | 刘经理 |
| 企业全称： | 河北固盾紧固件制造有限公司 |  |  |

河北固盾紧固件制造有限公司是以研发、生产、销售各种爬架网/爬架网配件、爬架网销轴、爬架网导轮、爬架网合页、爬架网置顶器、热镀锌地脚螺栓、热镀锌管片螺栓、热镀锌高强螺栓、高强螺母类紧固件产品为主，技术力量雄厚，工厂位于河北省邯郸市永年区，西邻京广线、东临京深高速，地理位置优越，交通便利。我们具备地铁管片螺栓全套加工制作工艺，完备的检测手段和生产技术，实行全天候服务。

河北固盾紧固件制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >特种建材'>爬架网置顶器 | 2019年7月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>高强度螺栓_钢结构_8.8级_10.9级 | 2019年4月11日 |
| 供应 >通用零部件'>爬架网配件_爬架网合页_爬架网导轮 | 2019年3月22日 |
| 供应 >通用零部件'>爬架配件_网片连接件｜网框固定座 | 2019年3月22日 |
| 供应 >通用零部件'>爬架网配件_爬架网连接件_固盾爬架网配件 | 2019年3月22日 |
| 供应 >通用零部件'>焊钉/圆柱头焊钉 | 2019年3月20日 |
| 供应 >通用零部件'>焊钉/栓钉/剪力钉/圆柱头焊钉 | 2019年3月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关