提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YBDF-422-4电机

| 商机面向地区： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 其它 |
| 发布日期： | 2019年5月4日 |
| 商机联系人： | 周晓 |
| 销售信息： | 供应 YBDF-422-4电机 |

阀门专用电机性能： ① 阀门电机转矩符合阀门的启闭转矩特性。一般阀门开启和关闭到位短时间内所需的转矩值高, 而在中间运行状态时所需转矩值仅为开启或关闭最大扭矩值的 1/ 3 , 故阀门专用电机的特点是启动力矩高, 过载能力强。阀门专用电机的最大转矩与额定转矩值之比大于3 倍, 启动力矩与额定力矩值之比也大于 3 倍。 ②阀门专用电机设计时转子形状细长。因而高速转动的电机在阀门关闭时给阀门密封附加的惯性载荷小, 既可保证阀门密封面可靠, 又不会使阀门密封面损坏。 ③由于阀门的操作是断续性的短时工作制, 因而阀门专用电机的工作时间按国家标准规定为 10min , 有的国外产品时间为15min。 ④阀门专用电机端面出线, 无接线盒, 无风扇, 自冷却式, 防护性能高。一般制式ip54 、 ip66 , *高级别达ip68 为潜水型电机。 电机编号（防爆型） 序号型号电机功率电流噪音净重 1 YBDF -322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg 2 YBDF -321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg 3 YBDF -312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg 4 YBDF- 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg 5 YBDF -223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg 6 YBDF -222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg 7 YBDF- 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg 8 YBDF- 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg 9 YBDF-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg 10 YBDF -112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg 11 YBDF -111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg YBDF2防爆阀门电机型号：YBDF2-111-4、YBDF2-112-4、YBDF2-121-4、YBDF2-122-4，YBDF2-211-4，YBDF2-212-4，YBDF2-221-4，YBDF2-222-4，YBDF2-231-4，YBDF2-223-4，YBDF2-232-4，YBDF2-311-4，YBDF2-312-4，YBDF2-321-4，YBDF2-322-4，YBDF2-411-4，YBDF2-412-4，YBDF2-421-4，YBDF2-422-4，YBDF2-431-4。 YBDF-WF防爆阀门电机型号：YBDF-WF-111-4、YBDF-WF-112-4、YBDF-WF-121-4、YBDF-WF-122-4，YBDF-WF-211-4、YBDF-WF-212-4，YBDF-WF-221-4，YBDF-WF-222-4，YBDF-WF-223-4， YBDF-WF-231-4，YBDF-WF-232-4，YBDF-WF-311-4，YBDF-WF-312-4，YBDF-WF-321-4，YBDF-WF-322-4，YBDF-WF-411-4，YBDF-WF-412-4，YBDF-WF-421-4，YBDF-WF-422-4

# 扬州华通电动阀门制造有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门制造有限公司 |  |  |

未填写

扬州华通电动阀门制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>欧玛奥玛液晶显示板Z100.940/01 | 2019年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>IAT125 IAT250开关型执行器 | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DCL-60A DCL-60E电动装置 | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>IQT速度控制板 MOD6C | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>单屏IQ主控板43137-08 | 2019年5月27日 |
| 供应 >通用零部件'>欧玛执行器逻辑板 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'> Z120-24W/Z阀门电动装置 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ZYS-200精小型电动执行器 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DQW60-1B防爆电动装置 | 2019年5月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关