提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 时间同步设备|NTP网络同步时钟

| 商机面向地区： | 安徽 合肥市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2019年5月5日 |
| 商机联系人： | 京准电钟 |
| 供求电话： | 13295517758 |
| 电子邮件： | ahjzdz@163.com |
| 销售信息： | 供应 时间同步设备¦NTP网络同步时钟 |

时间同步设备¦NTP网络同步时钟 时间同步设备¦NTP网络同步时钟 时间同步设备¦NTP网络同步时钟 时间同步设备¦NTP网络同步时钟 一、NTP网络同步时钟产品特点： NTP网络同步时钟是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技设备，该产品可从GPS卫星（北斗卫星、B码接口、PTP）上获取标准的时间信号，将这些信号通过各种接口（NTP/SNTP、串口、B码、PTP、脉冲）传输给自动化系统中需要时间信息的设备（计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU），这样系统中就有了一个标准的时间源，从而达到整个系统的时间一致。 HR系列NTP网络同步时钟内部采用ARM嵌入式系统技术生产，以高速芯片进行控制，无硬盘和风扇设计，精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行，免操作维护，适合无人值守。该产品可以为计算机网络系统、电力自动化系统、水利自动化系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务，已经被成功应用在金融、通信、交通、广电、安防、电力、水利、医疗、教育、IT等领域。 二、NTP网络同步时钟产品特点： ◆ 高精度，串口/脉冲可达30ns，NTP客户端优于2ms，时间同步快。 ◆ 双CPU同时工作，32位CPU双核处理器，采用DSP/CPLD完成实时高速处理； ◆ 具有可扩展无限个独立的物理隔离10/100M网口（每个端口具有独立的MAC地址），每个网口可以灵活的配置使用，可以用在不同的子网和物理隔离网络里； ◆ 作一级同步时钟，可同时为上万台客户端、服务器、工作站提供时间服务。 ◆ 支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的所有网络设备。 ◆ 多种配置方法（TELNET/WEB），易于管理和升级，支持MD5加密和SNMP网管； ◆ 设备支持NTP和SNTP协议，且提供IBIG-B码互备信号接口，要实现计算机网络及其网络设备无需额外编程便可自动精确同步时间。 ◆ 支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警（订货时须说明）。 ◆ 专用嵌入式系统，无硬盘和风扇设计，防震设计，系统稳定可靠。 ◆ 机箱经防磁处理，抗干扰能力强。 ◆ GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计， 信号接收可靠性高，不受地域条件和环境的限制。 ◆ 装置具有多种串行信息输出与交互方式，以满足不同用户的需求。 ◆ 串口信号输出可编程，按键设置,操作方便。 ◆ 装置可通过数码管在线显示当前收星个数，直观反映装置的同步状况。 ◆ 机架式结构，1U/2U、19”标准机箱,安装方便。 三、NTP网络同步时钟技术指标： 名 称 技 术 参 数 捕获 卫星 时间 装置冷启动时 ≤2—5min 装置热启动时 ≤1min 瞬间断电重启 ≤20s 授时精度 30ns（UTC同步精度） 守时精度 7*10-9(0.42μS/min) 网络时间协议 NTPv1.v2.v3&v4、SNTP、TELNET、DHCP、UDP、SNMP 客户端吞吐量 18000次/秒 串行口信息 波特率默认9600，数据位8，无校验，1停止位 GPS授时天线 标配30米，可选50、100、200米 尺寸 1U:442×44.4×280mm；2U:448×88.1×280mm 重量 2.8kg 电源 220V±20%或110V±20%，47Hz～63Hz 工作温湿度 -200C～+700C；

# 安徽京准电钟电子科技有限公司

| 企业地址： | 安徽省合肥市紫云路1108号 | 企业邮编： | 102911 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 013295517758 | 所属行业： | 计算机/互联网 |
| 公司传真： | 013295517758 | 公司所在地： | 安徽 合肥 |
| 公司网站： | http://www.ahjzsz.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ahjzdz@163.com | 联系人： | 京准电钟 |
| 企业全称： | 安徽京准电钟电子科技有限公司 |  |  |

公司专业从事同步录音录像、NTP时间服务器、审讯监控系统、北斗GPS卫星同步时钟、数字化庭审刻录系统、GPS时钟服务器、网络时间服务器、视频会议桌面终端等产品研发、生产、销售、服务为一体的专业生产企业。高科技人才聚集，技术力量雄厚，具有很强的产品开发能力及先进的科研试验、生产设备和质量检测技术，是目前国内具有很强实力的生产厂家

安徽京准电钟电子科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >网络设备'>北斗校时装置（NTP授时服务器） | 2020年7月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >监视/监控设备'>北斗授时设备（NTP时间服务器） | 2020年7月16日 |
| 供应 >广电/电信设备'>网络对时设备(网络校时产品) | 2020年5月28日 |
| 供应 >仪器/仪表'>厂家直销GPS北斗卫星同步时钟 | 2019年5月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关