提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 矿用kcs-120D除尘风机11KW功率

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2019年5月8日 |
| 销售信息： | 供应 矿用kcs-120D除尘风机11KW功率 |

kcs-120d湿式除尘风机兼有通风和除尘双重功能，主要适用于煤矿井下粉尘比较集中的产尘作业点含尘空气就地净化， kcs-120d湿式除尘风机能部分消除气体中的有毒有害成分，有效地使作业环境符合工业卫生标准。保证矿工的身体健康及矿井安全生产。 kcs-120d除尘风机主要技术指标： 1、额定处理风量： 2、总粉尘除尘效率：≥97%； 3、呼吸性粉尘除尘效率：(90～98)%（与滤过风速呈正相关特性）； 4、液气比：（0.02～0.09）l/m3（处理风量）hgbthhtyhty5ttg（依空气含尘浓度高低而定）； 5、除尘风机的通风机部份的静压效率不小于55%； 6、工作阻力：1200pa （与额定工作阻力的偏差不应超过10%）； 7、适用喷雾供水压力：≥0.3mpa； 8、适用环境温度：0-40℃； 9、工作方式：长期连续工作； 10、工作噪声：≤85db(a)； 我公司有各种型号除尘风机：kcs-120D,kcs-150D,kcs-230D,kcs-410D等型号。同时生产并销售各类矿山设备，喷浆机、凿岩机、锚杆钻机、泥浆泵、混凝土振动棒等各类矿山设备，欢迎广大客户来电垂询，洽谈业务。

# 济宁骄阳机械设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3218268278@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁骄阳机械设备有限公司 |  |  |

未填写

济宁骄阳机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>矿用除尘风机 KCS-100LD振弦风机 | 2019年5月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>新式矿用环保除尘风机KCS-120LD | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>KCS-180LD优质湿式振弦除尘风机 | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>KCS-410D环保湿式振弦除尘风机 | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-27/1.5注浆泵矿用注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-30/1.0注浆泵，便携式注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>Kcs-230D除尘风机18.5KW功率 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>振弦除尘风机,KCS-410D除尘风机 | 2019年5月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关