提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# KCS-410D环保湿式振弦除尘风机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2019年5月13日 |
| 商机联系人： | 邵伟涛 |
| 供求电话： | 13053792792 |
| 销售信息： | 供应 KCS-410D环保湿式振弦除尘风机 |

除尘效果佳 KCS-410D环保湿式振弦除尘风机生产厂家 KCS-410D湿式振弦除尘风机参数 , KCS-410D除尘风机高性能，KCS-450D除尘风机除尘就这么简 单 KCS-410D湿式振弦除尘风机主要由矿用防爆通风机、除尘器、供水喷雾系统、脱水器和机座等部 分组成。风机置于捕尘器前，电动机安装在通风机流道内，除尘器处于正压运行状态。 KCS-410D湿式振弦除尘风机： 在叶轮高速旋转下，由此产生的负压将含尘空气通过骨架式(负压风筒)经抽出式局部通风机吸入 旋风导流体，含尘气体在螺旋状前进时（即气流沿机体外壳之内壁作螺旋形运动）呈空心锥体状 ，中心部分的气流都能流向边界，通过其强大的离心力分离气载粉尘实现含尘气体的一级过滤。 分离掉大颗粒的含尘气体在风压作用下进入“湍流水幕+过滤板”装置，含尘气流在通过该过虑段 时与不规则运动的湍流水幕充分接触，使粉尘湿润增重或凝并、滞留，同时强化了水雾雾粒与含 尘气体中粉尘的冲突，提高了对微细粉尘的捕获率，也提高了过滤器的自净能力。含尘气体经过 了过滤除尘后，粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的尘粒、尘团随着污水流出除尘风机，洁净气体 通过脱水板后从排风口排出。 产品型号： KCS-410D 工作压力： 1200 处理风量： 410 m3/min 总粉尘除尘效率% 90~98 呼吸性粉尘效率 ≧65 额定转速： 2900r/min 功率： 37kw 进气口外径： 780mm 整机重量: 1126kg 外形尺寸： 3180×950×1200mm 适用粉尘种类： 煤、岩、水泥等亲水性粉尘。

# 济宁骄阳机械设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3218268278@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁骄阳机械设备有限公司 |  |  |

未填写

济宁骄阳机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>矿用除尘风机 KCS-100LD振弦风机 | 2019年5月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>新式矿用环保除尘风机KCS-120LD | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>KCS-180LD优质湿式振弦除尘风机 | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-27/1.5注浆泵矿用注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-30/1.0注浆泵，便携式注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>矿用kcs-120D除尘风机11KW功率 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>Kcs-230D除尘风机18.5KW功率 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>振弦除尘风机,KCS-410D除尘风机 | 2019年5月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关