提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 矿用除尘风机 KCS-100LD振弦风机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2019年5月13日 |
| 商机联系人： | 邵伟涛 |
| 供求电话： | 13053792792 |
| 销售信息： | 供应 矿用除尘风机 KCS-100LD振弦风机 |

矿用新型除尘风机 KCS-100LD湿式振弦除尘风机厂家 新型除尘风机特性匹配 济宁骄阳设备有限公司一直奉行“质量、用户先行”的宗旨，决不让任何有瑕疵的产品出 厂。目前公司的KCS矿用湿式除尘风机、FBD矿用压入式对旋轴流局部通风机、FBCD矿用抽出式防 爆通风机都具备煤安资质，用户可放心使用。 概述：“矿用湿式除尘风机”应用于煤矿井下、岩开巷及锚喷作业面喷浆机，采掘工作面等 粉尘比较集中的产尘作业点。使含尘空气就地净化并能部分消除气体中的有毒有害成份，有效地 使作业环境符合工业卫生标准保护工人免受尘毒侵害。 矿用湿式除尘风机（以下简称除尘风机），由煤矿用抽出式防爆局部通风机（以下简称风机 ）与湿式螺弦捕尘器（以下简称捕尘器）装配组成，配装的风机选用轴流式防爆型抽出式局部通 风机，只要除尘器的工作点设计与风机的阻力特性匹配，即可保证整机性能达到设计指标。 矿用湿式除尘风机执行标准mt159-2005《矿用除尘器通用技术条件》和q/df005-2013 《kcs系列矿用湿式除尘风机企业标准》。 产品型号：kcs-100ld湿式振弦除尘风机 工作阻力：350pa 处理风量：100㎥/min 总粉尘除尘效率：≥97％ 呼吸性粉尘除尘效率：≥80％ 液气比：≤0.4l/㎥ 噪声：≤85db 电机功率：4kw 整机外形长×宽×高：2015×590×800（mm） 整机重量：360kg kcs-100ld矿用湿式振弦除尘风机工作场所： kcs-100ld矿用湿式振弦除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂 厂房等地方的通风除尘。 kcs-100ld矿用湿式振弦除尘风机优势： kcs-100ld矿用湿式振弦除尘风机采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除 尘风机具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续 排污等优点，产品处于国内、外领先水平。

# 济宁骄阳机械设备有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3218268278@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁骄阳机械设备有限公司 |  |  |

未填写

济宁骄阳机械设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>新式矿用环保除尘风机KCS-120LD | 2019年5月13日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>KCS-180LD优质湿式振弦除尘风机 | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>KCS-410D环保湿式振弦除尘风机 | 2019年5月13日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-27/1.5注浆泵矿用注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>ZBQ-30/1.0注浆泵，便携式注浆泵 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>矿用kcs-120D除尘风机11KW功率 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>Kcs-230D除尘风机18.5KW功率 | 2019年5月8日 |
| 供应 >矿业设备'>振弦除尘风机,KCS-410D除尘风机 | 2019年5月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关