提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# Z120-24W/Z阀门电动装置

| 商机面向地区： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2019年5月15日 |
| 商机联系人： | 周晓 |
| 供求电话： | 13813148029 |
| 电子邮件： | 1091207070@qq.com |
| 销售信息： | 供应 Z120-24W/Z阀门电动装置 |

Z120-24W/Z阀门电动装置 电动装置工作环境和主要技术参数 3.1 电源：常规，三相380V（50Hz） 特殊，三相660V、415V（50Hz 、60Hz）； 单相220V、110V（50Hz 、60Hz） 3.2 工作环境： 3.2.1 环境温度：-20~+60℃ （特殊订货-40~+80℃）。 3.2.2 相对湿度：≤95%（25℃时）。 3.2.3防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种，dⅠ适用于煤矿非采掘工作面；dⅡBT4用于工厂，适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1） 3.2.4防护等级：IP55 （特殊订货IP65、IP67）。 3.3 工作制：短时10分钟 （特殊订货30分钟）。 四、DZZ电动装置安装、拆卸及注意事项 4.1本电动装置的安装形式无原则要求，但电机处于水平状态，电气箱盖处于水平或垂直向上状态为推荐安装形式，这样有利于润滑、调试、维护和手动操作； 4.2安装时应保证维修检查人员拆卸各部件所需的空间； 4.3安装与阀门连接的牙嵌轴向间隙不少于1~2mm； 4.4与阀门连接的螺栓不得低于8.8级； 4.5当用于明杆阀门时，应检查阀杆伸出量与阀杆护套的长度是否相符； 4.6当需要拆卸时，应先将手动手轮旋转数圈，在阀门稍开状态下进行； 4.7安装、拆卸、调试时不可损伤密封面、密封件和防爆型电装的防爆面，并应在隔爆面上涂防锈油，电气罩盖应盖严紧固，以防雨水或潮气进入； 4.8视窗不得与硬物碰撞； 4.9本电动装置为短时工作制，持续工作时间不得超过铭牌标定时间； 4.10阀门不经常使用时，应定期检查保养并操作运行，建议每月至少一次，运行时间不超过10分钟。 完备的多重保护功能： A：输入、输出信号光电隔离，具有2.5KVrms高电压保护功能： B：双向超行程保护功能：当执行机构输出有效行程超过设定行程时，该功能起作用，LCD屏显示 开过载或关过载报瞥，同时有一对无源开关点与报警信号点闭合，提示现场操作人员; C：自动鉴相、换相功能：适时检测相序，当出现错相导致电机运行方向错误时，模块自动关闭阀头进行换相； D：缺相检测：模块带有输入电源缺相检测与输出电机缺相检测，出现缺相时，模块自动关闭阀头， 故障报警信号点闭合； E：电机过热、瞬时反转、断电、过载等综合故障报警； F：断信号保护功能：当信号意外中断时执行机构停在当前工作位置不会造成全开、全关的现象，保证整个系统的稳定性、安全性，故障报警信号点闭合； G：控制状态的密码锁定功能； H：传感器故障保护：位置传感器本身故障或执行器运行后连续5S未采集到信号变化，或与开阀、 关阀信号相反等，模块自动关闭阀头，LCD屏上“全开” “全关”同时闪烁，故障报瞥信号点闭合。 主要的产品型号： Z10-24W/Z，Z15-24W/Z，Z20-24W/Z，Z20-18W/Z，Z30-24W/Z，Z30-18W/Z，Z45-24W/Z，Z60-24W/Z，Z90-24W/Z， Z120-24W/Z，Z180-18W/Z，Z250-18W/Z， Z350-18W/Z，Z500-18W/Z。 DZZ10，DZZ15，DZZ20，DZZ30，DZZ45，DZZ60，DZZ90，DZZ120，DZZ180，DZZ250，DZZ350，DZZ500

# 扬州华通电动阀门制造有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： |  |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门制造有限公司 |  |  |

未填写

扬州华通电动阀门制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>欧玛奥玛液晶显示板Z100.940/01 | 2019年5月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>IAT125 IAT250开关型执行器 | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DCL-60A DCL-60E电动装置 | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>IQT速度控制板 MOD6C | 2019年5月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>单屏IQ主控板43137-08 | 2019年5月27日 |
| 供应 >通用零部件'>欧玛执行器逻辑板 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>ZYS-200精小型电动执行器 | 2019年5月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DQW60-1B防爆电动装置 | 2019年5月15日 |
| 供应 >其它'>YBDF-422-4电机 | 2019年5月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关