提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 直供履带气动水井钻机 液压动力钻井机

| 商机面向地区： | 四川 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 气动工具 |
| 发布日期： | 2019年5月30日 |
| 商机联系人： | 侯毅 |
| 供求电话： | 18595237396 |
| 电子邮件： | 671580239@qq.com |
| 销售信息： | 供应 直供履带气动水井钻机 液压动力钻井机 |

1、行走装置：行走马达配减速箱，耐用寿命长； 2、液压油泵；并联式变速箱设计油泵单体分开，动力提供充足分配合理，液压系统分配设计，维修简单费用小； 3、动力头装置；变速箱一体铸造，双马达提供动力，扭矩大，耐用，维修费用小； 4、钻机底盘；专业挖机底盘，耐用，承重量大，链板宽，对硬质路面伤害小； 5、提升力；专业设计复合大臂，大臂体积小，行程长，双油缸提升，提升吨位大； 6、每台钻机提升大臂都安装限位器，保护油缸安全，保障工作安全； 7、每条液压油管都包有保护外套，使油管使用寿命更长。 用途/应用领域 适用于工，民钻井，地温钻井，具有钻孔直径大，钻孔深，进尺快，灵活高效等优点。型号 BY-200 整机质量(T) 5.8 钻孔直径（mm） 140-305 钻孔深度（m） 200 一次推进长度（m） 3.4 行走速度（km/h） 2.5 单机爬坡能力（Max） 30 主机功率（Kw） 76 工作气压（Mpa） 1.7-3.2 耗气量（m3/min） 17-35 钻杆直径（mm） 76 /89 钻杆长度（m） 1.5 2.0 3.0 提升力（T） 12 回转速度（rpm） 45-70 回转扭矩（N.m） 3500-4800 外形尺寸(mm) 4000*1750*2450

# 济宁博远机械有限公司

| 企业地址： | 任城区金宇路百丰大厦 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18595237396 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 671580239@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 济宁博远机械有限公司 |  |  |

主要生产销售：路面机械 建筑工程机械 勘探设备

济宁博远机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >气动工具'>新款能取芯钻机液压回转式气动山地钻机 | 2019年5月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >气动工具'>厂家直销液压水井钻机 履带式全液压钻机 | 2019年5月30日 |
| 供应 >工业设备'>国产履带式小挖小型挖掘机果园农林专用 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>直供小挖机迷你微型农用挖掘机市政绿化 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>小型挖掘机微型农用果园履带式挖掘机 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>小型挖掘机多功能农用挖坑园林绿化履带式 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>小型挖掘机微型 15型挖掘机 迷你小勾机 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>厂家直供全新小型挖掘机园林绿化公园挖沟 | 2019年5月10日 |
| 供应 >工业设备'>源头厂家生产小型挖掘机农用旱厕改造 | 2019年5月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关