提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 四路恒温空气采样器 便携式大气采样器

| 商机面向地区： | 山东 青岛 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 招商引资 |
| 发布日期： | 2019年6月3日 |
| 商机联系人： | 李经理 |
| 供求电话： | 18005426866 |
| 电子邮件： | 906981218@qq.com |
| 销售信息： | 供应 四路恒温空气采样器 便携式大气采样器 |

GR-1240型四路恒温空气采样器 产品概述 GR-1240型四路恒温空气采样器（以下简称采样器）是用于采集大气中有害气体样品的必备仪器。该采样器研制过程中广泛征求了专家及用户的意见，应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术，质量可靠，性能稳定，使用寿命长。其技术性能指标符合国家环保部HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的规定，可同时实现24小时采样和大气采样，使用更加方便快捷，大大减轻了劳动强度。根据JJG 956-2013《大气采样器》的要求，该采样器属于B类仪器。 适用范围 本仪器适用于溶液吸收法采集各种有害气体、甲醛、氨气、TVOC、苯及等的采样，是环境监测部门、工矿企业、科研院所和职业卫生等部门采集各种有毒有害气体的理想选择，广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。 采用标准 HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》 JJG 956-2013 《大气采样器》 HJ584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气象色谱法》 HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》 主要特点 1.采用低噪音进口无刷采样泵，负载能力高，使用寿命长； 2.采用PID流量控制算法，流量控制更平稳； 3.采用高精度质量流量计，流量计量更精确； 4.四路采样，每路可单独控制，采样方式灵活，定时、立即多种采样模式可设置； 5、恒温、恒流，温度控制0-45度可设置； 6.温度控制和采样控制双屏显示，显示内容更丰富，操作界面更简单。 7．OLED显示屏，工作温度宽，不需背光照明，适用范围更广 8.内置2微米双重过滤器，有效保护仪器不受粉尘影响，使用寿命更长； 9.伸缩式采样杆，采样高度可调。 11.具有掉电保护功能，采样中掉电采样数据不丢失； 12.自动测量环境温度、大气压，同时显示刻度流量、标况流量，自动累计标况体积； 13.大容量数据存储，单路采样存储数据大于500组； 14.内置蓝牙模块，可选配蓝牙打印机进行采样数据打印； 工作原理 该采样器内置4路抽气泵，每路的开始采样时刻，采样时长和采样流量都能够单独设置，仪器根据流量和时间的设置自动完成泵的调速恒流控制。按设定时间和设定流量一次能采集4个样品。 技术指标 采样仪主要技术指标详见表1。 表1 采样仪主要技术指标 技术指标 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 （0.1～1.0）L/min 0.001L/min 优于±2.5% 大气压 (60~110)kPa 0.01KPa 优于±2.5% 恒温控制 (0～+45)℃ 0.1℃ 优于±2℃ 环境温度 (-50～+100)℃ 0.1℃ 优于±2℃ 最大采样体积 9999.999L 0.001L 采样时间 1min～99h59min 1min 负载能力 流量0.5L/min时克服-20kPa以上阻力 数据存储 500组（每路） 工作温度 (-20～+50)℃ 噪声 ＜55dB(A) 外型尺寸 400mm×280mm×290mm 整机重量 约7.5kg 功耗 ＜80W

# 青岛国瑞力恒环保科技有限公司

| 企业地址： | 青岛市李沧区楼山支路6号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18005426866 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |  |  |

青岛国瑞力恒环保科技有限公司是一家专业从事各种环境监测采样及分析仪器设备研发，生产，销售的科技型企业。

青岛国瑞力恒环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >招商引资'>便携式双路气体采样器 双路多路大气采样器 | 2019年6月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >招商引资'>烟气流速检测仪便携式烟气湿度检测仪 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>烟气预处理器 烟气前处理器 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>多功能移动电源 便携式采样器移动电源 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>废气VOCs采样器 吸附管采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>烟气湿度检测仪 烟气含湿量检测仪 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>气袋法采样器 挥发性卤代径采样器 | 2019年6月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关