提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器

| 商机面向地区： | 山东 青岛 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 招商引资 |
| 发布日期： | 2019年6月3日 |
| 商机联系人： | 李经理 |
| 供求电话： | 18005426866 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com |
| 销售信息： | 供应 便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器 |

GR-5010型便携式水样抽滤器 适用范围 GR-5010型便携式水样抽滤器是水质采样后对被采集水样的现场过滤的仪器设备，广泛应用于环境监测系统，石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等部门。 采用标准 HJ776-2015《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 GJW-03-SSG-001 《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》 主要特点 1.采用一体化设计方式，仪器小巧、方便携带，便于现场使用， 2.自带高容量锂电池，续航时间长达20小时以上，方便采样现场使用； 3. 操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便； 4. 选用进口真空泵，流量大，带负载能力强，耐酸碱腐蚀，使用寿命长， 5.水样抽可多档可设置； 6.实时液晶显示抽滤负压，抽滤停止负压可设置。 7. 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶； 8. 样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子； 9. 使用0.45μm水系微孔滤膜； 10. 交直流两用：可直接使用220伏交流电。 技术指标 技术指标详见表1。 表1 技术指标 技术指标 参数 采样流量（空载） 12L/Min 负载能力 -60kPa 电池电量 24V10.4Ah 续航时间 大于20小时 采样时间 99小时59秒 工作温度 (-20～+50)℃ 噪声 ＜55dB(A) 外型尺寸 230*210*270 整机重量 约3.2kg 功耗 ＜10 W

# 青岛国瑞力恒环保科技有限公司

| 企业地址： | 青岛市李沧区楼山支路6号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18005426866 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |  |  |

青岛国瑞力恒环保科技有限公司是一家专业从事各种环境监测采样及分析仪器设备研发，生产，销售的科技型企业。

青岛国瑞力恒环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >招商引资'>便携式双路气体采样器 双路多路大气采样器 | 2019年6月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >招商引资'>烟气流速检测仪便携式烟气湿度检测仪 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>烟气预处理器 烟气前处理器 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>多功能移动电源 便携式采样器移动电源 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>废气VOCs采样器 吸附管采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>烟气湿度检测仪 烟气含湿量检测仪 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>四路恒温空气采样器 便携式大气采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>气袋法采样器 挥发性卤代径采样器 | 2019年6月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关