提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 烟气预处理器 烟气前处理器

| 商机面向地区： | 山东 青岛 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 商业服务 招商引资 |
| 发布日期： | 2019年6月4日 |
| 商机联系人： | 李经理 |
| 供求电话： | 18005426866 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com |
| 销售信息： | 供应 烟气预处理器 烟气前处理器 |

GR-7030型烟气预处理器 产品概述 GR7030型烟气预处理器采用大功率半导体制冷和Nafion®技术联合应用，能够快速将烟气中的水分分离排除，最大限度的减少烟气中的水汽对测量结果的影响；整机采用0.3微米双重过滤器，加热、制冷均采用PID控制，实时显示预处理器出口处的露点温度和绝对湿度，取样管全程伴热；仪器操作简单，使用方便，广泛应用于烟气分析测量前的烟气预处理，尤其适用于高湿低硫、超低排放等工况。 执行标准 执行标准HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》 技术特点 1、大功率半导体制冷和Nafion®技术联合应用,双重除水，除水更彻底，水溶性损失更小。 2、采用双重粉尘过滤，过滤粒径小于0.3微米，有效过滤烟气中的粉尘。 3、加热制冷均采用PID控制，控温精度小于1度，温度控制更准确。 4、具有系统清洗功能，开机自动启动大流量管路清洗，去除系统管路内残留的水汽。 5、内置抽气泵和电子流量计，可精确控制预处理器的抽气流量，抽气流量可设置。 6、内置蠕动泵，自动排出冷凝水，排水时间可设置。 7、具有机内加热功能，低温时自动启动加热功能，对蠕动泵及排水管路进行加热，保证仪器在低温条件下的正常运行。 8、取样管全程伴热，加热温度可设置，传输管路均用聚四氟乙烯材料，有效避免管路吸附。 9、实时测量、显示处理后的烟气露点温度和绝对湿度，除水效果直观显示。 10、双屏显示，界面直观，操作简单，体积小重量轻，便于携带。 技术参数 主要参数 默认设置 分辨率 准确度 取样管加热温度 140℃ 0.1℃ 优于±1℃ 制冷温度 0℃ 0.1℃ 优于±1℃ 烟气入口温度 ≤200℃ 最大制冷流量 2.5L/Min 抽气泵负载 ≥40kPa（1.5L/Min） 除水方式 半导体+Nafion®技术 出口露点 ≤4℃ ① 使用温度 -20℃—60℃ 加热时间 ≤10分钟 ② 制冷时间 ≤15分钟 ③ 取样管长度 1m（其它尺寸可定制） 伴热带长度 2m（其它尺寸可定制） 主机外形尺寸 长×宽×高(290×260×210)mm 主 机 重 量 ＜8.5Kg 工 作 电 源 AC220V±10%/50Hz 功 耗 ≤300W 注：①环境温度25℃、烟气流量为1.5L/ min ②环境温度25℃加热到140℃ ③环境温度25℃制冷到2℃

# 青岛国瑞力恒环保科技有限公司

| 企业地址： | 青岛市李沧区楼山支路6号 | 企业邮编： | 266300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18005426866 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 青岛 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 806981218@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |  |  |

青岛国瑞力恒环保科技有限公司是一家专业从事各种环境监测采样及分析仪器设备研发，生产，销售的科技型企业。

青岛国瑞力恒环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >招商引资'>便携式双路气体采样器 双路多路大气采样器 | 2019年6月4日 |
| --- | --- |
| 供应 >招商引资'>烟气流速检测仪便携式烟气湿度检测仪 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>多功能移动电源 便携式采样器移动电源 | 2019年6月4日 |
| 供应 >招商引资'>便携式水样抽滤器 便携式真空加速抽滤器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>废气VOCs采样器 吸附管采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>烟气湿度检测仪 烟气含湿量检测仪 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>四路恒温空气采样器 便携式大气采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>恶臭采样器 三点比较式恶臭采样器 | 2019年6月3日 |
| 供应 >招商引资'>气袋法采样器 挥发性卤代径采样器 | 2019年6月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关