提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 山西太原市铝镁锰金属屋面系统

| 商机面向地区： | 陕西 西安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 建筑/装潢 防水材料 |
| 发布日期： | 2019年6月17日 |
| 商机联系人： | 余锐 |
| 供求电话： | 15891737717 |
| 电子邮件： | 253929758@qq.com |
| 销售信息： | 供应 山西太原市铝镁锰金属屋面系统 |

原材料采用进口（东南非铝，国铝），国产可以提供氟碳和各种颜色面板或由客户指定，厚度在0.7-1.2间,常用在0.9或1.0。 铝镁锰合金屋面板简介： 主要特性： 铝镁锰合金 Al-Mg-Mn，铝镁锰板，铝镁锰合金板，极具性价比的屋面、外墙材料，铝合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。 AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 铝镁锰板的特点 1.重量轻；铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3。 2.强度高；通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 3.耐腐蚀；具有自我防锈能力，形成的氧化层，可防止金属氧化锈蚀，耐酸碱性好。 4.表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 5.可塑性好，易加工； 6.良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度，可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 7.安装方便；铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。 8.环保，100%可循环回收利用。 铝镁锰板的用途 广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。 铝镁锰板的安装系统 直立锁边系统是一个传统的铝镁锰板安装系统，通过使用专业的立边和咬合设备，在沿着板条长度方向上将两块板的立边进行咬合，从而将屋面或墙面连接成为一个整体。系统不需要打胶，100%结构性防水。这个系统可以节省很多安装时间，尤其对于面积较大的屋面或墙面，提供了一个有效降低成本的方法。另外，直立锁边系统也非常适合气候严酷的环境，如强风、雨雪较大的地方。直立锁边系统的立边高度为65mm，使建筑物呈现出一种具有韵律感和现代感的外观。

# 西安久恒建筑材料有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 建筑/装潢 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 陕西 西安 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 253929758@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 西安久恒建筑材料有限公司 |  |  |

未填写

西安久恒建筑材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >防水材料'>山西大同铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月17日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>陕西铜川740压型钢板奔驰店专用吊顶 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西宝鸡25-430矮立边金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西汉中铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西安康yx65-430型金属屋面 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西渭南836系列波浪板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西榆林828型仿古彩钢琉璃瓦 | 2019年6月10日 |
| 供应 >综合'>陕西延安铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |
| 供应 >隔热/保温材料'>陕西西安铝镁锰金属屋面板 | 2019年6月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关