提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 巴斯夫阻燃剂MelapurMC-25

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 化工 催化剂/化学助剂 |
| 发布日期： | 2019年7月2日 |
| 商机联系人： | 尹永芳 |
| 销售信息： | 供应 巴斯夫阻燃剂MelapurMC-25 |

巴斯夫阻燃剂MelapurMC-25 上海纳塑合金科技有限公司 www.nanozon.cn免费提供样品 产品介绍： 产品名称：巴斯夫阻燃剂MelapurMC-25 产品型号：MelapurMC-25 外观性状：白色粉末状、热分解温度305°C（1% TGA)、Specific gravity 1.7g/cm3 包装规格：20kg/包、 主要特点：采用BASF全球领先的规模化连续生产工艺，产品纯度高、色质好、批次差异与波动极小、颗粒形态控制严格、易于分散、 阻燃性能出色且非常稳定。 非卤、非磷，不含重金属及锑，完全符合Rohs、REACH、SVHC、WEEE等规范要求。 特别优点： 1) 加工稳定性尤佳，对设备及工艺条件的敏感性较低； 2) 阻燃效果好且更稳定； 3) 颗粒形态控制严格、粒径分布窄且均匀、分散性好; 4)纯度很高、杂质含量控制极低、对催化剂活性影响小，亦尤其适合于要求严苛的有机硅灌封胶等电子材料。 主要用途： 无卤环保型阻燃剂、无卤环保型阻燃协效剂 推荐应用领域： 1. 增强和非增强之聚酰胺尼龙体系（对于非增强、非填充体系，可以达到UL 94 V-0）； 2. 增强和非增强之聚酯体系（PBT、PET及其它改性聚酯、共聚酯、聚酯弹性体TPE-e等）； 3. TPE e.g.SEBS等体系中，作为高效氮源，可与OP1230、OP930、OP935SF、Melapur 200等其它阻燃剂一起配合使用； 4. TPU、PU等 5. 环氧、丙烯酸树脂、有机硅酮等作为基体（binder）之电子电工用绝缘胶黏剂、芯片封装胶、电子模塑料、特种涂料、绝缘涂层等 6. 其它聚合物体系（ABS、环氧树脂、硅树脂等）中，作为高品质、高效氮磷系复合无卤阻燃剂之关键组分。 巴斯夫阻燃剂MelapurMC-25是一种高效阻燃剂,主要用于由PA,TPU制成的电工,电子产品,(转换器,开关,家居用品等),未填充的或使用矿物填充的复合物可以达到UL94 V-0级,使用玻纤填充的仅仅达到UL-94 V-2级有可能达到. 特点： 相对于卤素阻燃剂和三氧化锑阻燃剂，在提供了良好的经济性，机械加工属性，和更低密度的情况下，Melapur MC25 增加的水平是相对的低的。 无卤阻燃剂在安全性方面有显著优势，比如低烟密度，低毒性和低的腐蚀性。低的腐蚀性在加工过程和着火时具有优势。在加工过程中延长了机械和模具的使用寿命，减少了装置的折旧费。 使用说明： 未填充的PA6 UL94 V-0添加重量的10-12% 未填充的PA66 UL94 V-0添加重量的6-8% 矿物填充的PA6和PA66 UL94 V-0添加重量的13-15% 玻纤填充的PA6和PA66 UL94 V-2添加重量的15-20% GLOW WIRE ：960度 CTI>500Volt 物理特性： melamine cyanurate含量: 不低于99.5 wt.% 水含量: 不超过0.2 wt.% Excess Melamine : 不超过0.3% EXCESS CYANURIC ： 不超过0.2% PH值(饱和 SOL. 20度) : 5-6 比重: 1.7 g/cm3 体积密度: 大约300-400g/L 粒径: D99不超过50μ 溶解度(20度): % w/w 水:

# 上海纳塑合金科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 576004841@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 上海纳塑合金科技有限公司 |  |  |

未填写

上海纳塑合金科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >催化剂/化学助剂'>美国Galata塑料用有机消光剂BMAT | 2019年7月3日 |
| --- | --- |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>巴斯夫抗氧剂Irganox1726 | 2019年7月2日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>巴斯夫光稳定剂B75光稳定剂b75供应 | 2019年7月2日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>巴斯夫抗氧剂1135抗氧剂1135 | 2019年7月2日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>巴斯夫抗氧剂1135参数表 | 2019年7月2日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>光稳定剂B75 巴斯夫光稳定剂b75 | 2019年7月2日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>扩链剂ADR-4499 巴斯夫扩链剂 | 2019年7月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关